SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA MODERNIZCJĘ I PRZEBUDOWĘ CIĄGU ULIC :

PRZEMYSŁOWEJ I REYMONTA W JĘDRZEJOWIE                                            W KM 0+000 DO 2+960,5.

Rozdział I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym Gmina Jędrzejów

z siedzibą :

ulica: 11-go Listopada 33

Kod : 28-300 Jędrzejów ,

Telefon (041) 38610-10

Fax (0-41) 38612-67.

Rozdział II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest             w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r.            Nr 223, poz. 1655 t.j.z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp”,.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ” obowiązują przepisy ustawy             i aktów wykonawczych do ustawy.

Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg

45.23.31.61-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45.23.21.30–2 – roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45.23.14.00– 9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.31.61.10-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.23.23.10-8 – roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Przemysłowej i Reymonta                   w Jędrzejowie o długości ok. 2 960,5 m. Do wykonania jest jezdnia ulic, odcinki chodników po prawej i lewej stronie jezdni, zjazdy na posesje, wymiana                               i przestawienie demontaż słupów oświetleniowych, wykonanie oświetlenia ulicznego, kanalizacja deszczowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowa i zabezpieczenie kabli energetycznych.

Główny zakres robót obejmuje:

|  | Roboty przygotowawcze. Krawężnik betonowy. Poszerzenie Profilowanie istniejącej nawierzchni. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Chodniki. Zjazdy. Parkingi. Zatoki autobusowe. Ścieżka rowerowa. Kratki z przykanalikami. Cieki przykrawężnikowe. Umocnienie skarp. Utwardzenie poboczy. Cieki przy przepuście Zabezpieczenie ogrodzeń. Oznakowanie drzew. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Roboty elektryczne – oświetlenie , przełożenie i zabezpieczenie kabli energetycznych . Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa                     (w skład, której wchodzą przedmiary robót), specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w punkcie 12 niniejszej specyfikacji. Dokumentacja, na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji

technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych                                z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach                                       od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne w czasie wbudowania                        i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały                 i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu

określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące

parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

3. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie.

4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.             W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższą informację należało będzie wpisać w formularzu oferty oraz dołączyć informację określającą zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.

UWAGI:

1. Podczas prowadzenia robót należało będzie przestrzegać wymagań stawianych

przez właścicieli istniejących w ulicy sieci : ZWiK Jędrzejów , Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów, Telekomunikacja Polska , Karpacka Spółka Gazownicza Oddział Zakładu Gazowniczego w Kielcach

Są one następujące: ostrożne prowadzenie robót w pobliżu sieci wod-kan.,

gazowych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych (najlepiej odkopanie

ręczne), zakaz samowolnego manipulowania urządzeniami stanowiącymi własność

w/w zarządców sieci oraz konieczność prowadzenia robót w tych miejscach

w uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników w/w Instytucji.

2. Prace na liniach energetycznych należy rozpocząć po dopuszczeniu do nich przez

Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów

3. Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych (będących własnością

Telekomunikacji Polskiej) powinny być wykonane po uprzednim uzyskaniu zgody TP

na ich przeprowadzenie, przez firmę specjalistyczną w zakresie robót

telekomunikacyjnych

4. W czasie prowadzenia robót konieczne jest uwzględnienie powyższego                        w organizacji robót.

Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

zakończenie: 30.09.2012 r.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w 2010r. min 35% z całego zakresu robót.

Zamawiający informuję, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych zastrzega sobie prawo do  skrócenia w/w wskazanego terminu realizacji inwestycji do 30.09.2011r.

Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki określone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Wiedza i Doświadczenie

Wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzy roboty budowlane odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa ulic obejmująca roboty drogowe, wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz budowę lub przebudowę oświetlenia lub linii energetycznych komunalnych napowietrznych), z których jedna musi być o wartości brutto min.             1.000 000 zł i dwie o wartości brutto po min. 500 000 zł każda.

Zamawiający nie wymaga, aby każda z wykazanych robót zawierała jednocześnie

wszystkie w/w zakresy robót, wymaga natomiast aby w każdej wystąpiły dwie branże,

z których jedna musi być drogowa o wartości min. 50 % całości robót.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie dostarczonego przez

Wykonawcę Wykazu robót i dokumentów potwierdzających, że wyszczególnione

w nim roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone.

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (podanie

w wykazie robót zrealizowanych przez te podmioty) należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do współpracy przy wykonywaniu zamówienia przez oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów.

2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

A) Potencjał techniczny

Dysponują co najmniej następującym sprzętem niezbędnym do wykonania

zamówienia:

a) koparką o poj. łyżki ok. 0,6 m3. – 1 szt.

b) zagęszczarką – 1 szt.

c) walcami wibracyjnymi samojezdnymi: ogumionym i stalowym po 1 szt.

d) rozściełaczem do masy asfaltowej – 1 szt.

e) dźwigiem o nośności 4 – 5 T.

f) samochodem wieżowym z balkonem do 12 m.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie dostarczonego przez

Wykonawcę Wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami. Dysponowanie sprzętem innych podmiotów musi być potwierdzone

dołączonym do wykazu pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania go do

dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg i w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należą do właściwych izb samorządu zawodowego oraz mają doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi. Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie:

- dostarczonego przez Wykonawcę Wykazu osób, które będą uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Jeśli któraś

z osób wymienionych w wykazie nie jest pracownikiem wykonawcy musi być

dołączone pisemne zobowiązanie podmiotów, u których są te osoby zatrudnione do

oddania ich do dyspozycji wykonawcy na okres wykonania przedmiotowego

zamówienia i  dostarczonego oświadczenia, że osoby, które będą wskazane                   w wykazie na kierowników robót posiadają wymagane uprawnienia budowlane, należą do właściwych izb samorządu zawodowego oraz że kierownik robót elektrycznych ma uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych.

3)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie

mniejszą niż 600 000. zł.

2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

mniejszą niż 600 000 zł.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie:

- dostarczonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku polegania na zdolnościach finansowych innych

podmiotów należy przedłożyć wyżej określoną informację wystawioną dla tych

podmiotów oraz zobowiązanie ich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych

środków na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie:

- dostarczonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły

spełnia /nie spełnia. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

UWAGA:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(spółki cywilne/konsorcja) warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym

rozdziale muszą spełniać łącznie.

Rozdział VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY i INNE WYMAGANE DOKUMENTY.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu

oceny spełniania przedstawiony jest w rozdziale V niniejszej SIWZ, Wykonawca

składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2                   do SIWZ;

2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie robót budowlanych odpowiadających postawionemu warunkowi.

Wykaz należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 („Wiedza i Doświadczenie”).

Wartości wykonanych robót, podane w walutach innych niż w PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia / Protokołu odbioru robót.

3) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych zgodnie z postawionym warunkiem

Wykaz należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 („Potencjał techniczny”).

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie                    z postawionym warunkiem,

Wykaz należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6

(„Potencjał kadrowy”)

5) Oświadczenie, że osoby, które będą wskazane w wykazie na kierowników robót

posiadają właściwe uprawnienia budowlane tj, do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie sieci kanalizacji deszczowych, budowy dróg

i w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

należą do właściwych izb samorządu zawodowego oraz ponadto kierownik

robót elektrycznych ma uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje

urządzeń elektroenergetycznych.

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej zgodnie z postawionym warunkiem

7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający  postawiony warunek,

W przypadku załączników do dokumentu lub odniesienia jego treści do innych

dokumentów muszą być dostarczone wszystkie dokumenty, na podstawie których

możliwa będzie jednoznaczna ocena dokumentu, potwierdzającego wymagane

ubezpieczenie. Wartości ubezpieczenia podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu ubezpieczenia.

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa następujące oświadczenia                     i dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru –

załącznik nr 3 do SIWZ;

2. 	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. 	Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne                           i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                     w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów                      w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszym rozdziale tj. Rozdział VI pkt 2 ppk 1-3.

Informacja dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja ):

1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw          do wykluczenia (wymienione jako załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) mogą być złożone

w imieniu wszystkich Wykonawców – przez ich Pełnomocnika lub przez każdego

Wykonawcę oddzielnie.

2. Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt 1 ppkt 2-7 niniejszego Rozdziału) mogą być złożone przez jednego z Wykonawców lub łącznie przez kilku wspólników.

3. Dokumenty dotyczące potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wymienione w pkt. 2 ppkt 2-6 niniejszego Rozdziału) muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólnika).

Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się

odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 31.12. 2009 r., Nr 226,

poz.1817), natomiast w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, zasiadające w organach podmiotów,

wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 ust. 2 cyt.

Rozporządzenia.

3. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty

1) Dokument identyfikujący wykonawcę – aktualny odpis z właściwego rejestru lub

kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej

(w ofercie składanej wspólnie przez kilka podmiotów muszą być dołączone

dokumenty każdego wspólnika).

2) Kosztorysy uwzględniające wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Na podstawie tych kosztorysów dokonywane będą rozliczenia w czasie realizacji inwestycji.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

4) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty

w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje

ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały

dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego

ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.

5) W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone

podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.

6) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego –

lidera - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu lub do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być

podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców

(podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie

z podmiotem wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone

w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia

uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wniesione wadium lub

zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi wyraźnie wskazywać na

wszystkie podmioty składające wspólną ofertę. Wykonawcy występujący wspólnie

(konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający

prawidłową ocenę każdego Wykonawcy.

UWAGA :

1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń wymienionych

w Rozdziale VI: w pkt 1 ppkt1 i pkt 2 ppkt1 . .

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na

język polski.

Rozdział VII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH                             DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym

ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na adres wskazany

Urząd Miejski w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów ul. 11-go Listopada 33

2 Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, uzupełnienia oświadczeń lub

dokumentów przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdzał faxem fakt otrzymania każdego dokumentu, przekazanego w innej formie niż pisemna bez dodatkowego żądania. Zamawiający będzie potwierdzał fakt otrzymania korespondencji od Wykonawcy w przypadkach, gdy będzie on tego żądał.

5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj wyznaczonego w dniu ogłoszenia o zamówieniu, a nie takiego, który może zostać wyznaczony - zmieniony na późniejszy)

6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której dostępna jest niniejsza SIWZ.

7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8 Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9 Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania: Marta Pędzik – Prawda Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Jędrzejowie  pok. 9, tel. (041) 38610-10 wew. 125 , w sprawach szczegółów technicznych projektanci : branża drogowa- Ryszard Weryński tel. (041) 3862789 , branża elektryczna -Krzysztof Krupiński  tel. (041) 38613-26

Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 30 000 zł.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej                    do 25.05.2010r. do godz. 10:00.

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr konta: 95849300040210005912210011. Wadium musi  znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to nie tylko do daty, ale i godziny wpływu na rachunek).

6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty.

7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Powyższe wadium musi być wpłacone na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ustawy

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedz i na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana :

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

10.Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach

określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku

bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                            z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie

wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie  do pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.

5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty

muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. W przypadku składania oferty wspólnej - wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”

\należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

7. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowią tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. ( Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1503 z póź. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie "zastrzeżone" i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.

8. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XI niniejszej SIWZ w nienaruszonym opakowaniu :

Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

- Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być

zaadresowana na Zamawiającego: Urząd Miejski w Jędrzejowie

i oznakowana następująco:

„Oferta w postępowaniu na modernizację i przebudowę ulic Przemysłowej                         i Reymonta w Jędrzejowie ”

- Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy

oraz uwagę: „ nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”.

9. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w rozdziale VI

specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym

zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona

przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na

składanie ofert.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres:

Urząd Miejski w Jędrzejowie

ul. 11-go Listopada 33

pokój nr 12 (sekretariat) I piętro

2) Termin składania ofert upływa w dniu: 25.05.2010 r. o godz. 11:00

3) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z rozdziałem X SIWZ.

4) Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia (data i godzina) oraz numeru, jakim została oznakowana

5) Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Na kopercie „zewnętrznej – transportowej” należy wskazać miejsce dostarczenia –

sekretariat (pokój 12) oraz dopisać „OFERTA”.

6) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w rozdziałem X SIWZ z dopiskiem WYCOFANIE OFERY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej

7) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi  25.05.2010 r. o godzinie 12:00                   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33 pok.36

2) Oferty będą otwierane w kolejności składania.

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy.

5) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę

i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny

wniosek zainteresowanego .

Rozdział XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

W cenie oferty należy uwzględnić:

1// Wartość robót wyliczoną w oparciu o załączone przedmiary robót, dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2/ Uzyskanie uzgodnień z zarządcą drogi na zajęcie pasa drogowego.

3/ Uzyskanie zgody Telekomunikacji Polskiej na przeprowadzenie robót

telekomunikacyjnych w zakresie ich własności sieci wraz z wszystkimi kosztami

związanymi z tą zgodą.

4/ Uzyskanie zgody Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie na prace na liniach energetycznych (sieci, których właścicielem jest ZEORK) wraz z wartością opłat                          za wyłączenia tych linii spod napięcia.

5/ Koszt opracowania i wykonania czasowej organizacji ruchu.

6/ Koszt obsługi geodezyjnej robót, w tym wytyczenia uzbrojenia technicznego, jezdni, chodników, zjazdów ( 1 egz. szkiców wytyczenia do przekazania Zamawiającemu).

7/ Koszt inwentaryzacji robót. Inwentaryzację nowych sieci uzbrojenia, ulicy i innych

elementów zagospodarowania terenu należało będzie sporządzić na papierze w 4 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf do przekazania Zamawiającemu.                                   Na inwentaryzacji należy dodatkowo wrysować wykonane przepusty oraz podać ich średnicę.

Ponadto na oddzielnej kartce należy dołączyć informację zawierającą:

- długości, średnice, rodzaj materiału wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego,

- rodzaj, przekrój, długości sieci energetycznych oraz ilość, typ słupów i parametry

charakterystyczne oświetlenia,

- długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni drogowych i chodników.

8/ Koszt odbiorów częściowych i końcowych wraz z wynikami prób i pomiarów.

9/ Koszt organizacji zaplecza wykonawcy /dojazd, energia elektryczna, woda itp./

10/ Koszt odtworzenia, napraw, sprzątania dróg, chodników, jeśli potrzeba ich wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami.

11/ Koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12/ Koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych (szt. 2) o wymiarach nie mniejszych niż 170cm x 220 cm  i pamiątkowych (szt. 2) o wymiarach nie mniejszych niż   70 cm x 90 cm.  zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 w zakresie działań informacyjno promocyjnych.

13/ Koszt wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, a związanych

z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt wykonania ewentualnych, nie

przewidzianych przebudów uzbrojenia, a które okażą się konieczne, aby zamówienie

zostało zrealizowane).

Należy podać ogółem cenę netto z określeniem wysokości stawki podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem.

Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.

Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy pod warunkiem wykonania pełnego zakresu robót  określonego w kosztorysie ofertowym. W innym przypadku cena ta zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Rozdział XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi.

Najniższa cena brutto (łączna kwota z rozdziale XII ) - 100 %

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły (wzoru):

Ilość punktów w kryterium „najniższa cena” będzie przyznawana z zastosowaniem

następującego wzoru:

C min.

C = ------------ x 100 pkt

C bad.

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad. – cena (brutto) oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa                 w art.92 ust.1 ustawy.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu

wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz          na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

Zamawiający unieważnia postępowanie.

Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania przez Wykonawcę, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane wyłącznie drogą pisemną, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 i art. 183 ustawy. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu

podpisania umowy,

2) dostarczenia kosztorysu szczegółowego,

3) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

4) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, umowa spółki cywilnej)

Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej:

1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji / rękojmi),

4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie

Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji jakości / rękojmi za wady,

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizacje zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zmówienia,

7) zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron,

8) zasady dokonywania rozliczeń.

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży zaświadczenie, wystawione przez bank zawierające nr konta, na które należało będzie opłacać faktury za wykonane prace.

Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych ,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm )

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie nr 95849300040210005912210011

4. Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach                         i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności), oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, nazewnictwo użyte                                      w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie. Powyższe zabezpieczenie musi być wpłacone na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie,                        że zamówienie nie zostało należycie wykonane lub nie zostały usunięte usterki zgłoszone w okresie rękojmi za wady.

6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i postanowieniami umowy.

Rozdział XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

1. Umowa winna być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ.

2. W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami obowiązują przepisy art 647'ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                  z późn. zmianami.

Rozdział XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI (art. 179– 198g) ustawy.

· W niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcy odwołanie wyłącznie wobec

czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

· Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

· Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

· Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed

upływem tego terminu.

Rozdział XVII

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający:

1) nie dopuszcza składania ofert częściowych,

2) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp , oraz dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 uPzp

3) nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,

4) nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,

5) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

6) nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

7) nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania

8) zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Państwa, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane, lub będą przyznane w niższej wysokości niż planował zamawiający.

9) Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zamawiający dołącza do SIWZ niżej wymienione załączniki, stanowiące integralną jej część:

1. Zał. Nr 1 - Wzór oferty.

2. Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu.

3. Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Zał. Nr 4 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót

budowlanych – „Wiedza i doświadczenie”.

5. Zał. Nr 5 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy – „Potencjał techniczny”.

6. Zał. Nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi – „Potencjał kadrowy”.

7. Zał. Nr 7 - Wzór umowy

8. Zał. Nr 8 – Skan projektu  technicznego wraz z uzgodnieniami

9. Zał. Nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robót.

10. Zał. Nr 10 - Przedmiar robót drogowych , linii energetycznych, oświetlenia , kanalizacji deszczowej , urządzeń telekomunikacyjnych

Załącznik nr 1

( pieczęć adresowa wykonawcy )                                           .............................................

( miejscowość i data)

OFERTA

Gmina Jędrzejów

ul. 11- Listopada 33

28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

modernizację i przebudowę ciągu  ulic Przemysłowej i Reymonta                           w Jędrzejowie

….....................................................................................................................................

.…....................................................................................................................................

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty wystepujace wspólnie podac nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Dane do kontaktu z Wykonawcą:

1. Adres do korespondencji: ..............................................................................................

2. tel. ………...……….., fax …………………….., e-mail: ……………………………………

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za

kwotę :

cena netto oferty .......................... zł,

słownie ……………………………………………... ...............................................................

plus należny podatek VAT..........% w kwocie ........................zł,

razem cena oferty brutto .......................... słownie ……………..............................

……………………………………............................................................................................

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do : ………………………………..

3. Akceptujemy wymóg udzielenia 3 – letniej gwarancji i 3 – letniej rękojmi na wykonany

przedmiot zamówienia.

4. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 7 do

SIWZ.

Oświadczamy ponadto, że:

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia - opisane SIWZ oraz koszty

ewentualnych robót nie określonych w SIWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania

zamówienia .

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej

zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne

informacje do właściwego przygotowania oferty.

3. Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia .

4. Spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ i złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty

zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj 30 dni od dnia,

w którym upływa termin składania ofert.

7. Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Dokumenty z napisem " zastrzeżone " stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.*

8. Prace objęte zamówieniem wykonamy sami .*

9. Następujące części zamówienia powierzone zostaną podwykonawcom:*

1) zakres robót ….................................

2) zakres robót ….................................

10.Wadium w kwocie ............................... zostało wniesione w dniu..............................

w formie...........................................................................................................................

Nr rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wadium wniesione

w pieniądzu ……………………………………………………………………………….*

11. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości określonej w SIWZ tj. 3.% ceny oferty brutto przed terminem podpisania

umowy.

12. Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu

Wykonawcy jest :…………………………………

13. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty

opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)

14. Oferta została złożona na ...............stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr............... do nr................

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki i

dokumenty zgodnie z pkt VI SIWZ):

1) .................................................................

2) .................................................................

3) .................................................................

itd...

............................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu )

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

............................................

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

Ja(my), niżej podpisan/y(i), oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu,

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej                  i finansowej.

..............................dnia............... 2010 r.

................................................

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3

............................................

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

Ja(my), niżej podpisan/y(i), oświadczam/-y, że nie zachodzi żadna przesłanka                            do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr

223 poz. 1655 ze zm.)

..............................dnia...............2010 r.

...........................................................

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 4

............................................

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

„Wiedza i doświadczenie”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym określonym w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ *

| Lp. | Nazwa zadania , miejsce wykonania oraz krótki opis zakresu robót | Całkowita wartość zamówienia | Termin realizacji rozpoczęcie/ zakończenie | Nazwa Zamawiającego | Nazwa podmiotu , który wykonał zamówienia i na którego wiedzy i doświadczeniu polega wykonawca ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga:

*1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**2. Dotyczy robót wymienionych w wykazie, które wykonały inne podmioty niż wykonawca,

a na których wiedzy i doświadczeniu polega wykonawca - należy dołączyć pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do współpracy przy wykonywaniu zamówienia przez

oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów.

..............................dnia...............2010 r.

...........................................................

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 5

............................................

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

„Potencjał techniczny”

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami

| Lp. | Opis(rodzaj, nazwa, model), podstawowe parametry | Liczba | Rok produkcji | Nazwa podmiotu, który udostępni narzędzia lub urządzenia do wykonania zamówienia * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

* dotyczy narzędzi i urządzeń wymienionych w wykazie, które otrzyma wykonawca od innych

podmiotów do dyspozycji - należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji tego sprzętu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu

zamówienia.

..............................dnia...............2010 r.

...........................................................

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 6

............................................

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )

„Potencjał kadrowy”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz                               z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu obowiązków w zamówieniu*

| Lp. | Nazwisko i imię Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Kwalifikacje zawodowe | Nazwa podmiotu, który udostępni osobę do wykonania zamówienia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

*1. dołączyć oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie na kierowników robót posiadają

właściwe uprawnienia budowlane tj, do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

sieci sanitarnych kanalizacyjnych, budowy dróg i w zakresie sieci, instalacji urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych, należą do właściwych izb samorządu

zawodowego oraz ponadto kierownik robót elektrycznych ma uprawnienia kwalifikacyjne

na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych.

** 2. dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy –należy

dołączyć zobowiązanie podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do

wykonania przedmiotowego zamówienia.

..............................dnia...............2010 r.

...........................................................

( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

wzór umowy zał. Nr 7

U M O W A NR ..............

W dniu .............................w Jędrzejowie  pomiędzy Gminą Jędrzejów  zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

...................................................................................................................................

a.................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego na modernizację i przebudowę ulicy Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie o długości ok. 2 960,5 m.  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta  w Jędrzejowie w km 0+000 do 2+960,5 "

Główny zakres robót obejmuje:

|  | Roboty przygotowawcze. Krawężnik betonowy. Poszerzenie Profilowanie istniejącej nawierzchni. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Chodniki. Zjazdy. Parkingi. Zatoki autobusowe. Ścieżka rowerowa. Kratki z przykanalikami. Cieki przykrawężnikowe. Umocnienie skarp. Utwardzenie poboczy. Cieki przy przepuście Zabezpieczenie ogrodzeń. Oznakowanie drzew. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Roboty elektryczne – oświetlenie , przełożenie i zabezpieczenie kabli energetycznych Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zał. Nr 1 do umowy

2) Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi - zał. Nr 2 do umowy.

§ 2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

zakończenie: 30.09.2012 r.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w 2010r. min 35% z całego zakresu robót.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych termin realizacji inwestycji może zostać skrócony do 30.09.2011r.

2. Opóźnienie w przekazaniu placu budowy powoduje przesunięcie terminu zakończenia               o analogiczny okres.

3. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

a/ okoliczności, których nie można było przewidzieć;

b/ z powodu działania siły wyższej.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się :

1. Dostarczyć: kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonania modernizacji i przebudowy ciągu ulic: Przemysłowej i Reymonta w Jędrzejowie  wraz z kolidującym uzbrojeniem podziemnym  i nadziemnym wraz z kserokopią pozwolenia na budowę  w terminie do................................

2. Dostarczyć projekty techniczne na zamawiane roboty do ……...................................

3. Przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do ...........................................

4. Zapewnić nadzór inwestorski; inspektorami nadzoru będą:

….....................................................................................................................................

5. Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego

wykonania umowy.

6. Dokonywać odbiorów robót zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Dostarczyć oświadczenia kierownika budowy i kierowników poszczególnych rodzajów

robót stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie

obowiązku kierowania budową (w przypadku kierowników robót –robotami) oraz

dostarczyć informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w

art. 42 ust. 2 pkt.2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy ulicy.

2. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

3. Złożyć wniosek do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Jędrzejowie  o dopuszczenie do prac na linii energetycznej na 20 dni przed planowanym terminem realizacji robót.

4. Uzgodnić z właścicielami działek termin realizacji robót na ich działkach.

5. Przed rozpoczęciem robót opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i zatwierdzony przekazać Zamawiającemu

6 Wykonać przedmiot umowy z materiałów spełniających wymagania norm

zharmonizowanych lub z materiałów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na

podstawie innych dowodów przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r.                        o systemie oceny zgodności i ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

7. Materiały i urządzenia , o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. art. 10 - Ustawy Prawo

budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

8. Na żądanie Zamawiającego przed wbudowaniem przedłożyć na wskazane materiały

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności                        z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

9. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma

prawo żądać od Wykonawcy wykonania badań tych materiałów zgodnie z

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że

zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany. Natomiast, jeśli w wyniku badań

okaże się, że materiały są dobrej jakości – koszt badań pokryje Zamawiający.

10. Wykonawca musi przestrzegać wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami) w zakresie gospodarki

odpadami podczas realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się przekazać na rzecz Zamawiającego materiały odzyskane z rozbiórki : destrukt bitumiczny , płytki chodnikowe , krawężniki o niewielkim stopniu zużycia.

11. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie

robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia – kierownikiem budowy

będzie:.................................................................................

kierownikami robót będą:……................................................................................

12. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą przedstawić Zamawiającemu projekt umowy

z podwykonawcą wraz zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę

Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z podwykonawcą bez

zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 6471 §5 Kodeksu

Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty

wykonane przez podwykonawcę.

13. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż w trakcie

prowadzenia robót oraz projekt organizacji robót wraz z harmonogramem.

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia

prac od momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego.

Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac na placu

budowy oraz na innym terenie, a związanych z prowadzonymi robotami, np.: zniszczenie

lub zabrudzenie gruntem dróg dojazdowych do budowy. Sprzątanie dróg z

„nawiezionego” gruntu dokonywane będzie na bieżąco. W przypadku powstania szkód

spowodowanych realizacją przyłączy energetycznych Wykonawca poniesie koszty ich

usunięcia.

15. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości

za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych

materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

16. Przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną , powykonawczą wykonanych robót w 4 egz.

17.Po zakończeniu robót przekazać Zamawiającemu min 100 zdjęć na płycie CD dokumentujących inwestycję w trakcie trwania robót oraz po jej zakończeniu.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia jest wartość oferty Wykonawcy wybranej w trybie

przetargu.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  wyraża się kwotą

.............................słownie:...............................................................................................

3. Wynagrodzenie to obejmuje koszty związane z realizacją zamówienia, a

wyszczególnione w rozdziale XII specyfikacji i zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

4. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi ..........               na kwotę ....................... .Wartość robót łącznie z podatkiem VAT wynosi:...................

słownie.............................................................................................................................

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającą z konieczności zmiany zakresu robót albo przyjęcia robót zamiennych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału zadania i jego realizacji w etapach. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych niniejszą umową, wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie odpowiednio zmniejszone o wielkość wyceny tych robót wyliczonych na podstawie cen jednostkowych  kosztorysu ofertowego . Odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji danego zadania lub zakresu robót nie powoduje powstania żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

5.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku                         do dokumentacji projektowej:

a/ na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

b/w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności,                   a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

- W przypadku, gdy określone w ust. 5 pkt. b/ zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym  z ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ……............... słownie............................................................................................................................................................................. w formie ..................................................

8. Strony postanawiają, że:

a/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70 % kwoty

wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia

robót i uznania ich za należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po

potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

b/ 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego

w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady. Będzie ono ulokowane na koncie Urzędu Miejskiego i zostanie zwrócone nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia robót wraz

z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych i po sporządzeniu

protokółu przeglądu zadania z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych wad.

lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż w pieniądzu)

a/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70 % wniesionego

zabezpieczenia tj. kwota ……………. zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia

zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane

b/ 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota

…………….. będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady                          i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 36 miesięcy od dnia

zakończenia robót i po sporządzeniu protokółu przeglądu zadania z

potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych wad.

§ 6

PŁATNOŚCI

1. Za roboty wystawiane będą faktury VAT obejmujące zakres rzeczowy o wartości

min. 300.000,00 zł.

2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie " Protokół odbioru robót w toku”

podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia

faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności wobec

podwykonawcy robót, których wartość przekracza 10.000 zł. Należność za wykonane

roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ................................

potwierdzony przez bank.

4. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o końcową fakturą VAT - wystawioną w ciągu

14 dni po odbiorze robót na podstawie protokółu końcowego odbioru robót. Płatność

należności z końcowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej złożenia.

5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez

Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez

drugostronnego potwierdzenia.

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT , NIP ...........................

8. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy za wykonane roboty.

§ 7

ODBIORY I ZAKOŃCZENIE ROBÓT

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalają 3-letni okres

rękojmi.

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

a. roboty zanikające i ulegające zakryciu.

b. odbiory częściowe.

c. odbiór końcowy.

d. odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

3. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 2 - ch dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy

przez Wykonawcę.

4. Odbioru częściowego i zakończonych robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego

i Użytkownika.

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

6. Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Użytkownika przy

udziale Instytucji Współfinansującej

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu przez

Wykonawcę dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, inwentaryzacji

powykonawczej, badań i przeprowadzonych prób oraz projektu gwarancji)

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego

dnia od daty rozpoczęcia.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na

okres 3 lat na wykonane i przekazane roboty.

10. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru

końcowego.

11. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego

12. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji

celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad .

13. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi

rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1) Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości 1000 zł za

każdy dzień zwłoki za:

a) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na

usunięcie wad.

2. Zamawiający może zażądać kary umownej w wys. 3% wartości umowy za:

a) prowadzenie robót niezgodnie z warunkami umowy,

b) odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę w

przekazaniu dokumentacji technicznej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki licząc

od terminu przekazania dokumentacji.

4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych uwidocznionych                      w przekazanej dokumentacji.

5. W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w ust.1 nie pokryją szkody Zamawiający

zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 9

ZMIANY I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy /

art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych                          w kodeksie cywilnym./

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności             i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

Zamawiający zobowiązany jest do :

a/ dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia,

b/ przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą polecić dokonywanie takich zmian

jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona każde poniższych

poleceń:

a) zmieni kolejność wykonywania robót ;

b) wykona dodatkowe roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego

wykonania zamówienia, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji

niemożliwej wcześniej do przewidzenia

c) pominie wykonanie wskazanych robót

5. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy.

Skutki tych zmian mogą stanowić podstawę obniżenia wynagrodzenia wykonawcy wg

cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (szczegółowym) lub zawarcia

dodatkowej umowy dotyczącej wynagrodzenia, które nie może przekraczać 50 %

wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy

prawo zamówień publicznych, określającej również zakres i termin wykonania.

6. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 6 jest nieważna.

§ 10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny

oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy sąd

dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w ........ jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla

Zamawiającego i .......... egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: