# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 01.01.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

# Spis treści

# D – 01.01.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonanie robót.

5.2. Wyznaczenie punktów na osi.

  - Wyznaczenie punktów wysokościowych

  - Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

# 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Sprawdzenie robót pomiarowych.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych.

Roboty obejmują:

- roboty pomiarowe  2,9605 km

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkty trasy.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

Materiałami stosowanymi do odtworzenia trasy i wyznaczenia roboczych punktów wysokościowych wg. zasad niniejszej  SST są:

- paliki drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 1,50 – 1,70 m oraz o średnicy 5 – 8 cm i długości 0,50 m,

- słupki betonowe,

- farba chloro kauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczeniem głównych elementów trasy, będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy, wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, dalmierze, niwelatory, tachometry, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej dokładności pomiaru.

4.  Transport.

Materiały (paliki, słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2.  Wyznaczenie punktów na osi.

Wytyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o dokumentacją projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż  3 cm, w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm, w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

5.3.  Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 25 m, a także obok każdego projektowanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu itp.

Punkty wysokościowe należy umieścić poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,50 cm.

5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych).

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych w dokumentacji projektowej.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg. ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

6.2.  Sprawdzenie robót pomiarowych.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg. następujących zasad:

- Oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 50 m na prostych.

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomnicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 1 km  wyniesionej i zastabilizowanej trasy.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokółu kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.  Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.

Płatność za 1 ha należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- roboty pomiarowe  2,9605 km

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową.

10.  Przepisy wiązane.

Instrukcja techniczna O-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa  osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G – 3.2.  Pomiary realizacyjne, GUG 1983.

Wytyczne techniczne G – 3.1.  Osnowy realizacyjne, GUG 1983.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 01.02.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

# Spis treści

# D – 01.02.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

# 3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków.

# 4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport pni i karpiny.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonanie robót.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków.

  - Usunięcie drzew i krzaków.

  - Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.

# 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków.

# 7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.

# 8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

# 9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

# 10. Przepisy związane.

Spis treści

SST D – 01.02.01

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu usunięcia drzew i krzaków, w ramach robót przygotowawczych.

Roboty obejmują:

- karczowanie krzaków – 80 m2

- wycinka drzew średnicy 26-35  - szt. 21

- wywóz dłużyc, gałęzi i pni na odl. 2 km

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

- Nie występują.

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.

3.2.  Sprzęt do usuwania drzew i krzaków.

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciągniki za specjalnym sprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4.  Transport.

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.

4.2.  Transport pni i karpiny.

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

  - Zasady oczyszczenia terenu z drzew i krzaków.

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków, obejmują:

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków;

- wywiezie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, na wskazane miejsce,

- zasypanie dołów

- ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach, wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na wycięcie drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego, należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt przeznaczony jest do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie, tak aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy, nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w pkt. 5.3.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zastosowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to winna ona być odtworzona na jego koszt, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3.  Usunięcie drzew i krzaków.

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:

a/ W obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w

tym miejscu znajduje się co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony drogi lub powierzchni skarp nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymaga karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu;

b/  W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku

pnie powinny być  ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidzianych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego wsadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, a sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w inne miejsce tymczasowego składowania lub inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny one być układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

6.2.  Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków.

- Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00. „Roboty ziemne”.

7.  Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M – 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew  -  sztuka

- dla krzewów  - hektar

8.  Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9.  Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy:

- karczowanie krzaków – 80 m2

- wycinka drzew średnicy 26-35  - szt. 21

- wywóz dłużyc, gałęzi i pni na odl. 2 km

Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków;

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu;

- zasypanie dołów;

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10.  Przepisy wiązane.

Nie występują.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 01.02.04

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, ULIC

# I OGRODZEŃ

# Spis treści

# D – 01.02.04

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

# 6. Kontrola robót.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń, na drodze lub ulicy:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki następujących elementów:

- rozbiórka krawężnika ......... 4308,00 m

- rozbiórka chodnika z płyt 50x50    .....  5304,00 m2

- rozbiórka obrzeży 20x6 ................  3782,00 m

- rozbiórka nawierzchni z trylinki   ..........   190,00 m

- rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych   .........298,00 m2

- rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej grub. 4 cm  ..............415,00 m2

- rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego, grub. 20 cm  ...........45,00 m2

- wywóz gruzu z terenu budowy na odl. 2 km

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

Nie występują.  Kostka pochodząca z rozbiórki, będzie ponownie wbudowana.

3. Sprzęt.

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- frezarki;

- piły;

- młoty pneumatyczne;

- ładowarki;

- spycharki;

- samochody ciężarowe;

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4.  Transport.

Materiały z rozbiórki należy przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu, na miejsce wskazane przez Inżyniera. W przypadku materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, musi on być oczyszczony i złożony w obrębie miejsca ponownego wbudowania, w taki sposób, aby nie utrudniał prac, ruchu pieszych i ruchu kołowego. Materiał ten musi być zabezpieczony przez Wykonawcę przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Środki transportu przewidziane do odwozu materiału z rozbiórki, powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w D-M – 00.00.00.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia lub pasa drogowego, na którym odbywają się roboty, wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, ogrodzeń oraz innych elementów wymienionych w przedmiarze lub wskazanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie lub ręcznie, w sposób wskazany w dokumentacji projektowej albo w sposób określony przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, brukowej, bruku lub niewielkich elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery), dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania lub przewidziane do ponownego wbudowania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji projektowej, miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) lub w pobliżu ponownego wbudowania.

Elementy bezużyteczne lub uszkodzone, powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

Ewentualne doły (wykopy), powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń, znajdujące się w miejscach, gdzie z godnie z dokumentacją projektową, będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.

Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Wszystkie doły (wykopy) należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem, do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi w BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne”.

6.  Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania

- kontrola zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń – spełnienie wymagań określonych w BN – 72/9832 – 01 „Roboty ziemne”

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni i chodnika (zjazdu)  - m2

- dla krawężnika, obrzeża, barier i ogrodzeń  -  mb.

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera), na piśmie.

Dodatkowe roboty, wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru (Inżyniera), nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.

Wykonany obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń, dokonuje Inspektor Nadzoru (Inżynier), po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru, przez Wykonawcę.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez zahamowań postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

9.  Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.

Roboty związane z wykonaniem rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń, obejmują zgodnie z dokumentacją projektową:

- rozbiórka krawężnika ......... 4308,00 m

- rozbiórka chodnika z płyt 50x50    .....  5304,00 m2

- rozbiórka obrzeży 20x6 ................  3782,00 m

- rozbiórka nawierzchni z trylinki   ..........   190,00 m

- rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych   .........298,00 m2

- rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej grub. 4 cm  ..............415,00 m2

- rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego, grub. 20 cm  ...........45,00 m2

- wywóz gruzu z terenu budowy na odl. 2 km

Cena wykonania robót obejmuje:

- wszystkie czynności niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych, składowania oczyszczonych elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, ich składowanie, transport, pracę sprzętu i transportu, uporządkowanie terenu, odwóz gruzu na odl. do 2 km.

10.  Przepisy wiązane.

10.1.              BN – 72/8932 – 01  -  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 01.02.02

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

# I (LUB) DARNINY

2.

# Spis treści

# D – 01.02.02

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Zdjęcie warstwy humusu.

5.3. Zdjęcie darniny.

# 6. Kontrola robót.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

3.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu i darniny, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zdjęcia humusu i darniny i obejmują:

- zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odkład,  na odl. 2 km   –  1970,00  m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, polskimi normami i definicjami, podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały (grunty).

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje zachowanie wymagań jakościowych.

Do wykonania robót należy stosować:

- spycharki;

- równiarki;

- łopaty, szpadle i inne narzędzia do robót ręcznych, w miejscach gdzie wykonanie mechaniczne nie jest możliwe;

- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.

Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i być akceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.

4. Transport.

Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek i spycharek oraz środkami transportowymi.

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

4.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Zdjęcie darniny i humusu, ma na celu usunięcie części roślinnych, w miejscach przewidzianych na wykonanie nasypów.

5.2.  Zdjęcie warstwy humusu.

Humus należy zdejmować przy pomocy spycharek i równiarek. W miejscach, gdzie wykonanie mechaniczne nie jest możliwe, roboty należy wykonać ręcznie.

Zdjęta warstwę humusu należy hałdować, co pewien odcinek, skąd będzie on ładowany koparkami na samochody i wywożony na odkład lub na miejsce nowego wbudowania.

Zagospodarowanie zdjętego humusu powinno być zgodne z dokumentacją lub wskazaniami Inżyniera.

Nie należy zdejmować humusu w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio po nich.

5.3.  Zdjęcie darniny.

W przypadku konieczności zdjęcia darniny, roboty te należy wykonać w taki sposób, aby jej nie uszkodzić i przechować ją w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego wbudowania. Miejsca składowania darniny powinny być określone w projekcje technicznym lub wskazane przez Inżyniera.

Przed zdjęciem darniny należy skosić wysokie trawy.

Darninę należy ciąć w prostokątne pasy, o szerokości 0,30 m i długości 1,50 do 2,50 m lub kwadraty o boku 0,30 m. Grubość płatów darniny powinna wynosić 5 – 10 cm.

W przypadku ponownego wbudowania zdjętej darniny, należy dążyć do jak najszybszego jej wbudowania.

Darninę można magazynować w pryzmach. W porze rozwoju roślin, darninę należy składować trawą do dołu, a w pozostałym okresie układać warstwami, na przemian trawą do góry i trawą do dołu.

Czas składowania darniny nie może przekroczyć 4 tygodni.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny i humusu.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny.

Obmiaru dokonuje się na budowie, w obecności Inżyniera.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i SST i na tej podstawie dokona odbioru robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanych robót należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać;

- zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odkład,  na odl. 2 km    –  1970,00  m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zdjęcie humusu i darniny wraz z hałdowaniem w pryzmy;

- odwiezienie na odkład, na odl. 1 km.

10.  Przepisy związane.

PN – S – 02205    -  „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 02.01.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII  I  -  V

# Spis treści

# D – 02.01.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

2.1. Podział gruntów na kategorie.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

5.2. Zasady prowadzenia robót.

5.3. Odwodnienie wykopów.

  - Rowy.

  - Zagęszczanie gruntów w wykopach.

  - Ruch budowlany.

5.7. Dokładność wykonania wykopów.

# 6. Kontrola robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kategorii I – V na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w wykopach  i obejmują:

alternatywa I:

- wykop w gruncie kat. III z wbudowaniem na miejscu – 231 m3

- wykop w gruncie kat. III z odwozem na odkład, na 2 km – 626  m3

- wykop w gruncie kat. III z dowozem z odkład, na 2 km – 755  m3

1.4.  Określenia podstawowe.

Głębokość wykopu  -  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu

Wykop płytki           -   wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,oo m

Wykop średni           -   wykop którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00 do 3,00 m.

Wykop głęboki         -   wykop którego głębokość przekracza 3,00 m.

Odkład                      -   miejsca wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową

Wskaźnik zagęszczenia  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg.

wzoru:

JS  =

gdzie:    (d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3

( ds.  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 i służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Badania zgodnie z normą BN-77/8931-02 wyrażona w Mg/m3 .

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały (grunty).

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w D-M-00.00.00.

2.1.  Podział gruntów na kategorie.

Podstawą podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania stanowi tablica Nr 1.

W wymienionej tablicy określone są przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów  w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

Roboty omówione w niniejszej specyfikacji dotyczą wykopów w gruncie kat. I – V.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub innych prac kontraktowych, o ile badania laboratoryjne potwierdzą ich przydatność do danych robót, zgodnie z BN-72/8932-01.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podaje tablica Nr 2.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów czy innych prac kontraktowych powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Inżynier może pozwolić na pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności

3. Sprzęt.

Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Sprzęt używany przy wykonywaniu wykopów powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.

Do odspajania gruntów należy stosować: koparki, spycharki, zgarniarki i równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport.

Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Zwiększenie odległości transportu w stosunku do dokumentacji projektowej może być podstawą do dodatkowej zapłaty, jedynie w przypadku gdy zwiększone odległości zostały zaakceptowane wcześniej na piśmie przez Inżyniera.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.

5.2.  Zasady prowadzenia robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, w wykopach powinny być wykonane roboty przygotowawcze zgodnie z odpowiednimi SST. Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w trakcie robót.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne na nasypy powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp, a pozostałe przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych na nasyp są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu, gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi.  O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty należy go odspajać do głębokości około 0,50 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.3.  Odwodnienie wykopów.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wody z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, to spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% przy gruntach spoistych i nie mniejszy niż2% przy gruntach niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność i zajdzie potrzeba zastąpienia ich gruntami przydatnymi – dodatkowe koszty obciążają Wykonawcę.

5.4.  Rowy.

Rowy boczne i stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Dokładność wykonania rowów  -  odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny

przekraczać:

-  szerokość dna i głębokość rowu    + 5 cm

-  spadki podłużne dna rowu   + 1 cm i – 3 cm w stosunku do rzędnych

projektowych

-  pochylenie skarp   10% wartości wyrażonej tangensem kąta.

5.5.  Zagęszczenie gruntu wykopach.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Js podane w tablicy Nr 3.

Tablica Nr 3. Minimalne wartości Js w wykopach i miejscach zerowych.

| Strefa korpusu | Drogi o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim | Drogi o ruchu średnim i poniżej średniego |
| --- | --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokość od 20 do 50 cm od poziomu korony robót ziemnych | 1,00 | 0,97 |

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych robót nie mają wymaganego wskaźnika, to przed ułożeniem konstrukcji podbudowy należy je dogęścić do wartości Js wg. tab. Nr 3.

Jeżeli  wartości wskaźnika  zagęszczenia określone w podanym punkcie nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych Js. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera.

Stwierdzenie zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać, o ile Inżynier nie zaleci inaczej, nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach przekroju poprzecznego na 1000 m2.

5.6.  Ruch budowlany.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,30 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie powodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę.

5.7.  Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych:

-  szerokość korpusu ziemnego            10 cm

-  szerokość dna i głębokość rowów      5 cm

-  rzędne korony korpusu ziemnego      + 1 i – 3 cm

-  pochylenie skarp                               10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta

Nierówności płaszczyzn mierzone łatą nie mogą przekraczać:

-  równość korony korpusu      3 cm

-  równość skarp                     10 cm

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów.

Odchylenia rzędnych w stosunku do rzędnych projektowych nie powinno być większe niż + 1 cm i – 3 cm.

Sprawdzenie dokładności wykonania wykopów polega na sprawdzeniu                                                przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego oraz spadków podłużnych trasy drogowej i rowów.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty 4-ro metrowej i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych,  co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach które budzą wątpliwości.

6. Kontrola jakości.

6.1.  Ogólne zasady kontroli.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania i pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością wg. pkt. 5.5. i 5.7.  lub wg. zaleceń Inżyniera, a wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Inżynier może pobierać próbki gruntów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może zlecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości robót.

Całkowite koszty takich powtórnych badań i pobierania próbek ponosi Wykonawca.

6.2.  Sprawdzenie wykonania wykopów.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na:

- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 5.7.

- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia zgodnie z pkt. 5.5.

- sprawdzenie odwodnienia wykopów wg. pkt. 5.3.

- sprawdzenie skarp zgodnie z pkt. 5.7.

- sprawdzenie dokumentów kontrolnych (dziennika budowy, dziennika laboratoryjnego, dokumentów dotyczących zmian technologicznych).

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanych robót w wykopach na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawcę wyników badań i pomiarów kontrolnych z bieżącej kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robót i ewentualnych badań laboratoryjnych zleconych przez Inżyniera laboratorium inwestorskiemu

- na podstawie pomiarów kontrolnych w czasie odbioru robót.

W przypadku stwierdzenie usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt własny.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wykonanych robót w wykopach należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

alternatywa I:

- wykop w gruncie kat. III z wbudowaniem na miejscu – 231 m3

- wykop w gruncie kat. III z odwozem na odkład, na 2 km – 626  m3

- wykop w gruncie kat. III z dowozem z odkład, na 2 km – 755  m3

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu bez transportu i z transportem urobku na nasyp

- rozplantowanie ziemi wywiezionej na odkład

- profilowanie dna wykopu

- zagęszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne.

10.  Przepisy związane.

PN – 88/B – 04482      „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”

BN – 77/0931-12          „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

BN – 72/8932-01          „Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

BN – 67/8936-01          „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne odbioru”

Tablica Nr 1

Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.

| Ka- te- go- ria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału | Średnia gęstość w stanie naturalnym kN/m3 t/m3 | Narzędzia i materiał do odspojenia gruntu | Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I | Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf bez korzeni Popioły lotne nie zleżałe | 15,7 11,8 9,8 11,8 | 1,6 1,2 1,0 1,2 | łopaty, szufle | 5 – 15 5 – 15 20 – 30 5 – 15 |
| II | Piasek wilgotny Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm Torf z korzeniami grubości do 30 mm Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Żwir bez spoiwa lub małospoisty | 16,7 17,7 12,7 10,8 16,7 16,7 | 1,7 1,8 1,3 1,1 1,7 1,7 | łopaty, niekiedy motyki lub oskardy | 15 – 25 15 – 25 15 – 25 20 – 30 15 – 25 15 – 25 |
| III | Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczna i plastyczne, bez głazów Mady i namuły gliniaste rzeczne Popioły lotne zleżałe | 18,6 13,7 13,7 18,6 17,7 19,6 17,7 19,6 17,7 19,6 | 1,9 1,4 1,4 1,9 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 | łopaty i oskardy z częściowym użyciem drągów stalowych | 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 |
| IV | Less suchy zwarty Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte Glina zwałowa z głazami o masie do 50 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami o masie do 50 kg Iłołupek miękki Grube otoczaki lub rumosz o wym. do 90 mm lub głazami o masie do 10 kg | 18,6 19,6 20,6 20,6 16,7 19,6 19,6 | 1,9 2,0 2,1 2,1 1,7 2,0 2,0 | łopaty przy stałym użyciu oskardów i drągów stalowych, częściowo kliny i młoty | 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Żużel hutniczy zwietrzały Glina zwałowa z głazami o masie do 50 kg, stanowiącymi 10 – 30% objętości gruntu Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach o masie ponad 50 kg Margle miękkie lub średnio twarde, słabo spękane Opoka kredowa miękka lub zbita Węgiel kamienny i brunatny Iły przewarstwione łupkiem Iłołupek twardy lecz rozsypliwy Zlepieńce słabo scementowane Gips Tuf wulkaniczny, częściowo sypki | 14,7 19,6 20,6 17,7 17,7 16,7 22,6 16,7 22,6 11,8 14,7 19,6 19,6 20,6 21,6 15,7 | 1,5 2,0 2,1 1,8 1,8 1,6 2,3 1,6 2,3 1,2 1,5 2,0 2,0 2,1 2,2 1,6 | Oskardy i drągi stalowe, młoty pneumatyczne częściowo lub całkowicie materiały wybuchowe | 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 |

Tablica Nr 2

Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów.

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na dolne warstwy nasypów poniżej 1,20 m od niwelety | a/ rozdrobnione skały i materiały grubo – ziarniste, twarde i średniotwarde b/ żwiry, pospółki, piaski grube, śred- nie i drobne, natu- ralne i łamane c/ żużle wielkopie – cowe i inne meta – lurgiczne ze sta – rych hałd | a) rozdrobnione skały i materiały gruboziar- niste miękkie i zwie- trzałe b) piaski pylaste i gli - niaste oraz pyły piaszczyste c) gliny i iły o grani - cy płynności do 40% d) gliny i iły o grani - cy płynności do 50% e) gliny i iły o grani - cy płynności powy - żej 50% f) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia g) grunty o wilgotności większej od 1,25 wilgotności opty - malnej h) popioły lotne | gdy pory w materiale gruboziarnistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drob-nym gdy zalegają w miejscach suchych i zabezpieczonych od wód gruntowych i zalewowych w miejscach suchych i przejściowo zawilgoconych do nasypów nie wyższych niż 3,00 m i zabezpieczonych przed wilgocią pod warunkiem ule- pszenia wapnem lub popiołami lotnymi gdy nie są rozpado- we pod warunkiem przesuszenia gdy dolna warstwa nasypu wodoprze – puszczalna | a) iły o granicy płyn ności powyżej 65% i wskaźniku plastyczności ( 45% b) grunty nie zagę - szczalne, których największa gę - stość jest mniej - sza niż 1,5 Mg/m3 ale bez żużli i popiołów lotnych c) grunty organiczne |
| Na górne warstwy nasypów, pod nawierz- chnię lub warstwę odcinają – cą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | a) piaski pylaste i glinias- te i pyły piaszczyste oraz gliny i iły o grani- cy płynności poniżej 40% b) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | gdy są zabezpieczone od góry warstwą grun-tu stabilizowanego grubości 15 cm drobnouziarnione i nierozpadowe |  |

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na warstwę mrozo- ochronną i odcina- jącą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny i iły | stabilizowane cemen- tem, wapnem lub popiołami lotnymi |  |

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 02.03.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# WYKONANIE NASYPÓW

# Spis treści

# D – 02.03.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

2.1. Przydatność gruntów do budowy nasypów.

2.2. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

2.4. Grunty z ukopów (dokopów).

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych.

5.2. Ukop i dokop.

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie.

5.3.  Wykonanie nasypów.

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.

5.3.2. Wycięcie stopni w zboczu.

5.3.3. Zagęszczenie gruntów w podłożu pod nasypy.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypów.

5.3.5. Wykonanie nasypu nad przepustami.

5.3.6. Poszerzenie nasypu.

5.3.7. Wykonanie nasypów w czasie deszczów i mrozów.

5.3.8. Zagęszczenie gruntu.

5.3.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia.

5.3.10. Dokładność wykonania nasypów.

# 6. Kontrola robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonywania ukopu i dokopu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu robót.

6.2.3. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.

6.2.4. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.

6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia podłoża nasypu i gruntów w nasypach.

6.2.6. Pomiary kształtu nasypu.

6.3. Badania w czasie odbioru.

6.3.1. cel i zakres badań.

6.3.2. Zakres badań i kontroli w czasie odbioru.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów i obejmują:

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. III – 1018 m3.

1.4.  Określenia podstawowe.

Zasypanie wykopu -   wypełnienie wykopu, po ułożeniu projektowanych elementów (np.

przepust)

Wysokość nasypu    -  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu

Nasyp niski              -   nasyp którego wysokość jest mniejsza niż 1,oo m

Nasyp  średni           -   nasyp którego wysokość  jest zawarta w granicach 1,00 do 3,00 m.

Nasyp wysoki           -   nasyp  którego wysokość  przekracza 3,00 m.

Ukop                         -  miejsca pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza

pasem robót ziemnych, jednak w obrębie pasa robót drogowych.

Dokop                      -   miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza

pasem robót drogowych

Wskaźnik zagęszczenia  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg.

wzoru:

JS  =

gdzie:    (d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3

( ds.  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 i służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Badania zgodnie z normą BN-77/8931-02 wyrażona w Mg/m3 .

Wskaźnik różnoziarnistości  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów sypkich,

określona wg. wzoru:

U =

gdzie:

d 60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu  [mm]

d 10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu  [mm]

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00.

2.1.  Przydatność gruntów do budowy nasypów.

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne´- tab. Nr 2. Akceptacja materiałów przez Inżyniera następuje na bieżąco w trakcie wykonywania robót, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w pkt. 6.2.3.

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń określonych w tab. Nr 2 odnośnie dopuszczalnych miejsc wbudowania i technologii.

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne lub nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności wg. normy BN – 72/8932 – 01, czy poleceń Inżyniera odnośnie wbudowania materiałów, to wszelkie takie części nasypu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.

Zalecane jest aby wskaźnik różnoziarnistości gruntów użytych na nasyp był -  U ( 5.

Grunty należy badać zgodnie z normą PN – 88/B – 04481  „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów”.

2.2.  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypu.

Obejmują one:

- grunty organiczne o zawartości części organicznych ponad 2%

- grunty spoiste o granicy płynności  ( 65% i wskaźniku plastyczności   ( 45% .

- grunty nie zagęszczalne dla których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego   ( 1,5 Mg/m3.

- rozpadowe żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne.

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów a przydatne do budowy nasypów zgodnie z tab. Nr 2 powinny być przez Wykonawcą wykorzystane do budowy nasypów, po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inżyniera.  Mogą być one wywiezione poza teren budowy jedynie, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.

Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład we wskazane przez Inżyniera miejsce.

2.4.  Grunty z ukopów (dokopów).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia brakującej ilości gruntu lub materiału do budowy nasypów za źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera, po przedstawieniu wyników badań laboratoryjnych gruntów z dokopów (ukopów).

3. Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności, które zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami SST i poleceniami Inżyniera.

Sprzęt powinien być stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

Najczęściej do budowy nasypów używa się spycharek, równiarek, zgarniarek i walców oraz innego sprzętu zagęszczającego. W tablicach 1a, 1b, 1c podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu w zależności od rodzaju gruntu.

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.

4.  Transport.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału).

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności odnośnie gabarytów i obciążeń na oś.

Zwiększenie odległości transportu w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport, chyba że zwiększone odległości transportu zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

Stosowane na budowie środki transportowe powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Odwodnienie pasa robót ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulęgną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, to Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami (materiałami) przydatnymi na własny koszt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.

5.2.  Ukop i dokop.

    - Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przez Inżyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane aby:

- przewóz lub przemieszczenie gruntu odbywało się na jak najkrótszych odległościach

- o ile to możliwe transport powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu

- ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi po jednej lub po obu jej stronach i mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu.

5.2.2.  Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu i może rozpocząć się  dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności gruntu do budowy nasypów, co należy do obowiązków Wykonawcy oraz uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem 2 – 3% w kierunku  możliwego spływu wody. O ile to konieczne ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.

  - Wykonanie nasypów.

5.3.1.  Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w odpowiednich asortymentowych SST.

5.3.2.  Wycięcie stopni w zboczu.

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni wynoszącym około 4%  ( 1% i szerokości od 1,00 do 2,50 m, aby zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się.

5.3.3.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźniki zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu.

Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia wg. pkt. 5.3.9.

Jeżeli badane wskaźniki są mniejsze od wymaganych podłoże należy odpowiednio dogęścić.

Jeżeli wartości Js określone w tab. Nr 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża to grunt w podłożu należy ulepszyć.

Jeżeli nasyp ma być wznoszony na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powierzchnia ta powinna być spulchniona i rozdrobniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu jej powiązania z podstawą nasypu.

5.3.4.  Zasady wykonywania nasypów.

Nasypy powinny być wznoszone przy  zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego zgodnego z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

- Nasypy należy wykonywać metoda warstwową z gruntów przydatnych do jego budowy. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do  układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Grunty o różnych właściwościach należy układać  w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około  4%  ( 1% . Kiedy nasyp jest wznoszony w terenie płaskim, spadek powinien być obustronny. Gdy nasyp jest wznoszony na zboczu, spadek powinien być jednostronny, zgodny z kierunkiem jego pochylenia.

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem cieku.

- górne warstwy nasypu czyli warstwy o grubości 0,50 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, należy wykonać z gruntów przepuszczalnych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności  k ( 8,0 m/dobę; wskazane jest również by grunt posiadał

U ( 5 . Jeżeli Wykonawca nie dysponuje takim gruntem Inżynier może wyrazić zgodę na

ulepszenie górnej strefy korpusu z gruntu mało spoistego poprzez stabilizację cementem,

wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie

warunków nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty

do konstrukcji podbudowy.

- Na terenie o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu grubości co najmniej 0,50 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

5.3.5.  Wykonanie nasypu nad przepustami.

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych, poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem przepustu wykonanego w starym nasypie, należy po obu stronach przepustu wyciąć w starym nasypie stopnie wg. pkt. 5.3.2.

5.3.6.  Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,00 m, a spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić około  4%  ( 1%  w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Przed wycięciem stopni należy powierzchnie styku oczyścić z drzew, krzewów, kamieni, darniny i humusu.

5.3.7.  Wykonywanie nasypów w okresie deszczów i mrozów.

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów.

- Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.

- Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem, nie wolno układać następnej warstwy gruntu

- Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny – poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

- W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy, korona nasypu, po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- Nie dopuszcza się wbudowanie w nasyp gruntów spoistych, zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

- Za zgodą Inżyniera w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość zamarzniętego gruntu wbudowanego w nasyp nie może przekraczać  1/3  układanego jednocześnie gruntu nie zamarzniętego.

5.3.8.  Zagęszczenie gruntu.

Ogólne zasady zagęszczenia gruntu.

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona, z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubość warstwy.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn podano w tab. 1a, 1b i 1c.

Wilgotność gruntu

Wilgotność naturalna zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej określonej wg. PN – 88/B – 04481.

Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od optymalnej o więcej niż 20%, to wilgotność zagęszczanego gruntu należy zwiększyć przez polanie zagęszczanej warstwy wodą.

Jeżeli wilgotność naturalna jest większa od optymalnej o więcej niż 20%, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub chemiczny ,  przez dodanie np. wapna palonego czy sposób mechaniczny  (drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego) lub też ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych.

Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3.9.  Wymagania dotyczące zagęszczenia.

Zagęszczenia podłoża pod nasyp.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźniki zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,50 m, od powierzchni terenu. Powinny one spełniać wymagania podane w tablicy Nr 3. Badania przeprowadzać co najmniej w trzech punktach przekroju poprzecznego na 1000 m3  podłoża.

Tablica Nr 3  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu

| Minimalna wartość Js dla dróg o ruchu: |
| --- |
| Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| 0,97 | 0,95 |

Zagęszczanie nasypów.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu należy badać:

- dla gruntów drobnoziarnistych – poprzez badanie wskaźników zagęszczenia wg. normy BN – 77/8931 – 12.

Wskaźniki zagęszczenia gruntów w nasypach powinny na całej szerokości korpusu spełniać wymagania wg. tab. 3a

###### Tablica 3a.   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypie

| Strefa nasypu | Ruch bardzo ciężki i ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| --- | --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Niżej leżące warstwy do głębokości 1,20 m od niwelety robót ziemnych | 1,00 | 0,97 |
| Warstwy na głębokość od 1,20 m poniżej niwelety robót ziemnych | 0,97 | 0,95 |

- dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie możliwe określenie Js, kontrolę zagęszczania można przeprowadzać na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia przy obciążeniu płytą wg. normy BN – 64/8931 – 02.

Wskaźnik odkształcenia Jo nie powinien być większy niż 2,2.

Jo  =    ( 2,2

gdzie:   E1  -  moduł pierwotny obciążenia płytą w danym punkcie pomiarowym

E2  -  moduł wtórny  z drugiego obciążenia płytą w danym punkcie pomiarowym

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco badać zagęszczenie gruntu nie rzadziej niż:

- jeden raz w trzech punktach  przekroju poprzecznego na 1000 m2 warstwy nasypu dla określenia Js

- jeden raz w trzech punktach  przekroju poprzecznego na 2000 m2 warstwy nasypu dla określenia Jo

- grubość każdej warstwy i wilgotność naturalną gruntu w danej warstwie nasypu należy badać nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 warstwy.

5.3.10.  Dokładność wykonania nasypów.

Przekrój poprzeczny i szerokość korpusu drogowego.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty długości 4,00 m i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych, co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach budzących wątpliwości.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać:

- szerokość korpusu ziemnego ...........................................    10 cm

- szerokość dna rowów i głębokość rowów  .....................       5 cm

- rzędne korony korpusu ziemnego ...................................  + 1 cm i – 3 cm

- pochylenie skarp  .................   10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta

Nierówności płaszczyzn mierzone łatą nie mogą przekraczać:

-   dla korony korpusu   ............................................................   3 cm

-   dla skarp   .............................................................................   10 cm

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót Wykonawca powinien wpisywać do:

- dziennika budowy

- dziennika laboratoryjnego

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Spadki podłużne trasy drogowej.

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych. Odchylenie rzędnych w stosunku do rzędnych projektowych nie powinno być większe niż  + 1 cm i – 3 cm.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli.

W czasie wykonywania nasypów Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić badania i pomiary kontrolne, wpisywać je do odpowiednich dzienników, a wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Inżynier może pobierać próbki i przeprowadzać badania kontrolne niezależnie od badań Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach. Koszt powtórnych lub dodatkowych badań ponosi wtedy Wykonawca.

  - Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1.  Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu.

Polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.

Kontrola powinna w szczególności obejmować:

- zgodność rodzaju gruntu z gruntem określonym w dokumentacji lub innymi ustaleniami Inżyniera

- zachowanie kształtu zboczy zapewniającego ich stateczność

- odwodnienie.

6.2.2.  Sprawdzenie odwodnienia terenu robót.

Polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji określonymi w pkt. 5.1. oraz z dokumentacja projektową i poleceniami Inżyniera.

Szczególną uwagą należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.3.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.

Badania powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m3.

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny wg. PN 88/B – 04481

- zawartość części organicznych wg. PN – 88/B – 04481

- wilgotność naturalną wg. PN – 88/B – 04481

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg. PN – 88/B – 04481

- granice płynności wg PN – 88/B – 04481

- wskaźnik wodoprzepuszczalności wg PN – 55/B – 04492 lub BN – 76/8950 – 03.

Wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi, który akceptuje stosowanie gruntu do budowy nasypów.

6.2.4.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.

Polegają one na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów w nasypie wg. pkt. 5.3.4.

- odwodnienia każdej warstwy

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności naturalnej przy zagęszczeniu; badania należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy

- spadków warstw z gruntów spoistych wg pkt. 5.3.4.

- przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3.7. dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.2.5.  Sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod nasyp i nasypu.

Obejmuje sprawdzenie zagęszczenia zgodnie z niniejszą specyfikacją wg. pkt. 5.3.9.

Wyniki badań Wykonawca wpisuje do dokumentów kontrolnych (dziennik laboratoryjny). Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.

6.2.6.  Pomiary kształtu nasypu.

Sprawdzenie dokładności wykonania wg. pkt. 5.3.10.

6.3.  Badania i kontrole w czasie odbioru nasypu.

6.3.1.  Cel i zakres badań.

Badania te maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

6.3.2.  Zakres badań i kontroli w czasie odbioru.

Obejmuje sprawdzenie:

- dokumentów budowy

- przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego

- spadków podłużnych

- zagęszczenia

- wykonania i umocnienia skarpy

- odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę lub inne jednostki wskazane przez Inżyniera, w jego obecności.

Sprawdzenie dokumentów budowy w czasie odbioru.

Dotyczy:

- oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd zmian technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz pomiarów kontrolnych

- dzienników budów i dzienników laboratoryjnych Wykonawcy

- protokółów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.

Ponadto Wykonawca winien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźników zagęszczenia lub stosunków modułów odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty długości 4,00 m i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych, co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach budzących wątpliwości.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać wartości podanych w pkt. 5.3.10.

Sprawdzenie spadków podłużnych trasy drogi.

Odchylenia rzędnych wysokościowych korony korpusu i rowów, od rzędnych projektowych nie powinno być większe niż + 1 cm i – 3 cm.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu w czasie odbioru.

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników badań  Wykonawcy i badań laboratorium inwestorskiego oraz przez ewentualne przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich w czasie odbioru.

Ewentualne badania zagęszczenia w trakcie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu (do 1,00 m głębokości), a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Miejsca poboru próbek wskazuje Inżynier, a badania powinny być wykonane w jego obecności.

Sprawdzenie skarp.

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzać kontrolując zgodność pochyleń z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do dokumentacji oraz odchylenia równości skarp podano w pkt. 5.3.10.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót oraz pomiarów i badań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na własny koszt.

9.  Podstawa płatności.

Wykonanie nasypów obejmuje:

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. III – 1018 m3.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu w ukopie (dokopie) w gruncie kat. I – V

- transport urobku z ukopu (dokopu) na miejsce wbudowania w nasypie

- dowóz wody

- wbudowanie warstwami dostarczonego gruntu w nasyp

- zagęszczanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i SST

- wyprofilowanie skarp ukopu (dokopu)

- odwodnienie terenu robót

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. Przepisy wiązane.

10.1.  Normy.

PN – 86/B – 02480    -  „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”

PN – 88/B – 04481    -  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”

BN – 64/8931 - 02     -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

i podłoża przez obciążenie płytą”

BN – 77/8931 - 12     -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

BN – 72/8932 - 01     -  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

BN – 67/8936 - 01     -  „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne odbioru”

BN – 76/8950 - 03     -  „Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości”

PN – 55/B - 04492     -  „Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności”

Tablica Nr 1a

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | Walce gładkie walce okołkowane walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 - 20 - 40 | 4 – 8 - 6 - 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | płyty spadające (ubijaki) Szybko uderzające ubija- ki Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | - 20 – 40 30 – 50 40 – 60 50 – 80 20 – 40 30 - 60 | - 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 1b

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu spoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | Walce gładkie walce okołkowane walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 20 - 30 30 - 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | płyty spadające (ubijaki) Szybko uderzające ubija- ki Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 10 – 20 – 20 – 30 30 – 40 – 20 – 30 | 2 – 4 2 – 4 – 3 – 4 3 – 4 – 6 – 8 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 1c

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla mieszanki gruntowej z małą zawartością frakcji kamienistej

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | Walce gładkie walce okołkowane walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 20 - 30 30 - 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | płyty spadające (ubijaki) Szybko uderzające ubija- ki Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 20 – 30 20 – 40 30 – 50 40 – 60 10 – 20 20 – 40 | 2 – 4 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 2

Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów.

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na dolne warstwy nasypów poniżej 1,20 m od niwelety | a/ rozdrobnione skały i materiały grubo – ziarniste, twarde i średniotwarde b/ żwiry, pospółki, piaski grube, śred- nie i drobne, natu- ralne i łamane c/ żużle wielkopie – cowe i inne meta – lurgiczne ze sta – rych hałd | a) rozdrobnione skały i materiały gruboziar- niste miękkie i zwie- trzałe b) piaski pylaste i gli - niaste oraz pyły piaszczyste c) gliny i iły o grani - cy płynności do 40% d) gliny i iły o grani - cy płynności do 50% e) gliny i iły o grani - cy płynności powy - żej 50% f) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia g) grunty o wilgotności większej od 1,25 wilgotności opty - malnej h) popioły lotne | gdy pory w materiale gruboziarnistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drob-nym gdy zalegają w miejscach suchych i zabezpieczonych od wód gruntowych i zalewowych w miejscach suchych i przejściowo zawilgoconych do nasypów nie wyższych niż 3,00 m i zabezpieczonych przed wilgocią pod warunkiem ule- pszenia wapnem lub popiołami lotnymi gdy nie są rozpado- we pod warunkiem przesuszenia gdy dolna warstwa nasypu wodoprze – puszczalna | a) iły o granicy płyn ności powyżej 65% i wskaźniku plastyczności ( 45% b) grunty nie zagę - szczalne, których największa gę - stość jest mniej - sza niż 1,5 Mg/m3 ale bez żużli i popiołów lotnych c) grunty organiczne |
| Na górne warstwy nasypów, pod nawierz- chnię lub warstwę odcinają – cą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | a) piaski pylaste i glinias- te i pyły piaszczyste oraz gliny i iły o grani- cy płynności poniżej 40% b) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | gdy są zabezpieczone od góry warstwą grun-tu stabilizowanego grubości 15 cm drobnouziarnione i nierozpadowe |  |

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na warstwę mrozo- ochronną i odcina- jącą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny i iły | stabilizowane cemen- tem, wapnem lub popiołami lotnymi |  |

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 04.02.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

# Spis treści

# D – 04.02.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

  - Kruszywa.

    - Właściwości kruszyw na warstwę odsączającą.

    - Woda

    - Źródła materiałów.

    - Składowanie materiałów

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

5.2. Rozkładanie kruszywa.

  - Zagęszczenie.

  - Utrzymanie warstwy odsączającej.

# 6. Kontrola robót.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

  - Badania w czasie robót.

  - Badania i pomiary po zakończeniu robót.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem warstwy odsączającej, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsączającej.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu, grub. 10 cm  850 m2

- wykonanie warstwy odsączającej przy remoncie nawierzchni klinkierowej, grub. 10cm  1326 m2

- wykonanie warstwy odsączającej na parkingach, grub. 10 cm  240  m2

- wykonanie warstwy odsączającej na zjazdach, grub. 10 cm  1022 m2

- wykonanie warstwy odsączającej na zatokach, grub. 10 cm  186 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Kruszywa.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku, pospółki lub żwiru, spełniających następujące warunki:

- warunek szczelności w przypadku gdy warstwa odsączająca nie jest układana na warstwie

odcinającej, określony zależnością:

( 5

gdzie: D 15   - wymiar oczek sita przez które przechodzi 15% ziaren materiału warstwy

odsączającej;

d 85   -  wymiar oczek sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

- warunek zagęszczalności,  określony zależnością:

U =        ( 5

gdzie:    U        -   wskaźnik różnoziarnistości

d 60   -    wymiar oczek sita, przez które przechodzi 60% kruszywa warstwy

odsączającej

d 10   -    wymiar oczek sita, przez które przechodzi 10% kruszywa warstwy

odsączającej

oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia [Js] warstwy odsączającej co najmniej

równego 1,00 wg. normalnej próby Proctora  (PN – 88/B – 04481), badanego zgodnie z

normą BN – 77/8931 – 12.

- warunek wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności  k ( 8 m/dobę

- oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy odsączającej nie powinno zawierać zanieczyszczeń:

-   obcych  - nie więcej niż 0,3% badanie wg. PN – 78/B – 06714 – 12

-   organicznych  - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorców, badanie wg. . PN – 78/B –

06714 – 26

Piasek powinien  spełniać wymagania normy PN – B – 11113.

Żwir i mieszanka  -  normy PN – B – 11111.

    - Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze  źródeł budzących wątpliwość, nie może wydzielać zapachu gnilnego ani nie posiadać zawiesiny.  Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN – 88/B – 32250.

2.1.3.  Źródła materiałów.

Źródła materiałów  powinny być wybrane przez wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne próbki materiałów.

Źródła materiałów wymagają  akceptacji Inżyniera.

2.1.4.  Składowanie materiałów.

Jeżeli kruszywo nie jest bezpośrednio wbudowane, to wykonawca powinien je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone o dobrze odwodnione.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:

- równiarki

- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu

- inny sprzęt akceptowana przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być akceptowane przez Inżyniera.

4.  Transport.

Kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, opadami atmosferycznymi i segregacją.

Ruch środków transportu po koronie budowy powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

5.1.  Przygotowanie podłoża.

Podłoże gruntowe pod warstwę odsączającą powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i  D-04.01.01.  „Koryto wraz z profilowaniem zagęszczaniem podłoża”.

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione i zagęszczone.

Minimalne wskaźniki zagęszczenia dla podłoża.

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Js dla dróg: o ruchu ciężkim i o ruchu mniejszym bardzo ciężkim od ciężkiego |
| --- | --- |
| górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 1,00 |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych | 1,00 0,97 |

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wartości optymalnej, o więcej niż  ( 20% jej wartości

Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową należy określać wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z normą  PN 88/B – 04481, a wskaźnik zagęszczenia zgodnie z normą  BN – 77/8931 – 12.

Minimalna wartość wskaźników zagęszczenia górnej warstwy nasypu wg. BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne” i SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.2.  Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Jeżeli warstwę odsączającą wykonuje się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda z nich powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej, przez Inżyniera.

5.3.  Zagęszczanie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia.

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy, przy przekroju daszkowym albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. W miejscach nie dostępnych dla walców, warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania  nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ( 20%.

Zagęszczona warstwa odsączająca powinna mieć grubość zgodna z dokumentacją projektową.

  - .   Utrzymanie warstwy odsączającej.

Warstwa odsączająca powinna być utrzymana w dobrym stanie. Dopuszcza się jedynie po wykonanej warstwie ruch pojazdów koniecznych do wykonania wyżej leżących warstw nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, a ich wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Badania należy wykonywać nie rzadziej niż wskazano w niniejszej specyfikacji.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wbudowania, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi, w celu akceptacji przez niego materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw, określone w pkt. 2.1.1.

6.3.  Badania w czasie robót.

Częstotliwość i zakres badań przy wykonywaniu warstwy odsączającej podano w tablicy 1.

Tablica Nr 1   Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstwy

odsączającej z kruszywa.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań minimalna liczba maksymalna powie- badań na dziennej rzchnia podbudowy działce roboczej przypadająca na 1 badanie w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Uziarnienie kruszywa Wilgotność kruszywa Zawartość zanieczyszczeń obcych Zagęszczenie warstwy [Js] | 2 600 |
| 5. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | - 6000 i przy każdej zmianie kruszywa |

Grubość warstwy.

Wykonawca powinien mierzyć grubość warstwy zaraz po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach, na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 warstwy.

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do grubości projektowanej nie powinny przekraczać + 1 cm do – 2 cm

6.4.  Badania i pomiary po wykonaniu robót.

W czasie odbioru sprawdza się grubość warstwy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 2000 m2 .

Wykonawca przedstawi do odbioru zestawienie wyników  badań wskaźników zagęszczenia z bieżącej kontroli.

Na wniosek Inżyniera mogą być w czasie odbioru wykonane badania wskaźnika zagęszczenia, w miejscach wskazanych przez niego. Wskaźniki nie powinny być mniejsze niż 1,00.

Cechy geometryczne:

- równość podłużna  -  nierówności przy pomiarze łatą 4 m co 20 m, nie powinna przekraczać 2 cm

- spadki poprzeczne   -  mierzone łatą 4 m i poziomnicą co najmniej co 100 m i dodatkowo we wszystkich, głównych punktach łuków poziomych nie powinny się różnić od spadków projektowych o więcej niż ( 0,5 %.

- równość poprzeczna   -  mierzona łatą 4 m i poziomicą co najmniej co 100 m; nierówności nie powinny przekraczać 2 cm

- rzędne wysokościowe    -  należy sprawdzać co 100 m w osi i na krawędziach, a różnice między rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 do – 2 cm

- ukształtowanie osi    -  należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych nie rzadziej niż co 100 m; oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż 5 cm

- szerokość    -  należy sprawdzać nie rzadziej niż co 100 m; szerokość nie może się różnić więcej od projektowanej  niż  +10 cm i –5 cm.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy odsączającej, zgodnie z  dokumentacją  projektową i obmiaru w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru wykonaną warstwę odsączającą i przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót i materiałów.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań i pomiarów wykonawcy oraz badań laboratorium inwestora oraz pomiarów kontrolnych po wykonaniu robót i oględzin warstwy.

W czasie odbioru Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań i pomiarów, gdy zakres lub częstotliwość badań wykonawcy są niezgodne  z wymaganiami SST (koszt tych badań ponosi wykonawca) lub gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy  (koszt tych badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek).

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej  warstwy odsączającej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót i jakości materiałów, na podstawie wyników  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniu, grub. 10 cm  850 m2

- wykonanie warstwy odsączającej przy remoncie nawierzchni klinkierowej, grub. 10cm  1326 m2

- wykonanie warstwy odsączającej na parkingach, grub. 10 cm  240  m2

- wykonanie warstwy odsączającej na zjazdach, grub. 10 cm  1022 m2

- wykonanie warstwy odsączającej na zatokach, grub. 10 cm  186 m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zakup materiału

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o projektowanej grubości

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy w dobrym stanie do czasu rozpoczęcia wykonywania podbudowy

- badania i pomiary kontrolne

10.  Przepisy wiązane.

PN – 88/B – 04481             -  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”

PN – 77/B – 06714 – 12    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych”.

PN – 78/B – 06714 – 15    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego”.

PN – 77/B – 06714 - 17     -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności”.

PN – 78/B – 06714 – 26    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

organicznych”.

PN – B – 11111                 -   „Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka”.

PN – B – 111143                -   „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek”.

BN – 68/8931 – 04              -   „Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”.

BN – 77/8931 – 12              -   „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

BN – 72/8932 – 01              -   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

BN – 76/8950 – 03              -   „Obliczenie współczynnika filtracji gruntów sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatości”.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 04.04.04

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

# Spis treści

# D – 04.04.04

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

  - Rodzaje i właściwości materiałów.

  - Źródła materiałów.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Podłoże pod podbudowę tłuczniową.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa.

  - Utrzymanie podbudowy.

# 6. Kontrola robót.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

    - Równość podbudowy.

    - Spadki poprzeczne podbudowy.

    - Rzędne podbudowy.

    - Ukształtowanie osi podbudowy.

    - Szerokość podbudowy.

    - Grubość podbudowy.

    - Częstotliwość i zakres pomiarów.

  - Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy

  - Wymagania dotyczące materiałów.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

  - Badania w czasie robót.

    - Badania właściwości kruszyw.

    - Pomiary cech geometrycznych.

6.7.   Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy tłuczniowej, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy podbudowy tłuczniowej.

Roboty obejmują:

alternatywa I:

- podbudowa kruszywa łamanego na poszerzeniu, warstwa dolna, grub. 20 cm - 555 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na poszerzeniu, warstwa górna, grub. 10 cm - 555 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego pod chodnik, gr. 10 cm  - 6460 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na zjazdach, warstwa dolna, grub. 20 cm.   -  1022 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na parkingach, warstwa dolna, grub. 20 cm. -  240 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na zatokach autobusowych, warstwa dolna, grub. 20 cm – 186 m2

- podbudowa kruszywa łamanego na poboczu, warstwa dolna, grub. 15 cm. -  834 m2.

1.4.  Określenia podstawowe.

Podbudowa z tłucznia kamiennego  -  część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub kilku warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

Tłuczeń  -  kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 do 65 mm.

Kliniec   -  kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 do 31,5 mm.

Pozostałe określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Rodzaj i właściwości materiałów.

Materiały do wykonania podbudowy tłuczniowej powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszyw według PN – B –11112 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych” :

- kruszywo grube – tłuczeń 31,5/63 albo kliniec 20/31,5

- kruszywo drobne do klinowania  - kliniec 6,3/20.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane pośród określonych w PN – 84/S – 96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”.

Jakość kruszyw powinna być zgodna z wymaganiami normy PN – B – 11112, określonymi dla:

- klasy co najmniej II  - przy ruchu KR4 i KR 3

- klasy co najmniej III  -  przy ruchu KR1 i KR 2.

Do podbudów jednowarstwowych i warstw górnych należy stosować kruszywo co najmniej gat. II.

Do dolnych warstw podbudów  - kruszywo co najmniej gat. III.

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w tablicach Nr 1 i 2.

Tablica Nr 2    Wymagania dotyczące tłucznia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Właściwości | ruch KR 4 i KR 3 | ruch KR 2 i KR 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg. PN-79B-06714 – 42: przy pełnej liczbie obrotów % ubytku masy nie więcej niż: w tłuczniu w klińcu po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy, w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 40 nie bada się 30 | 50 nie bada się 35 |
| 2. | Nasiąkliwość wg. PN – 77/B-06714 – 18 [%] nie więcej niż: dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszywa ze skała osadowych | 2,0 3,0 | 3,0 5,0 |
| 3. | Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B06714 – 19 [%] ubytku masy nie więcej niż: dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| 4. | Odporność na działanie mrozu wg. zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg. PN-78/B-06714 – 19 i PN-B-11112 [%] ubytku masy, nie więcej niż: w klińcu w tłuczniu | 30 nie bada się | nie bada się nie bada się |

  - Źródła materiałów.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

Materiały będą akceptowane przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez Inwestora, wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany, pod względem ilości i typów powinien odpowiadać założeniom w projekcie organizacji robót lub uzgodnieniom z Inżynierem i musi być przez niego akceptowany.

Do wykonania podbudów z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie  należy stosować:

- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozkładania klińca,

- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego klińcem,

- szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca,

- walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczenia.

Ponadto sprzęt powinien spełniać warunki określone w wymaganiach technologicznych, podanych w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być akceptowane przez Inżyniera.

4.  Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

5.1.  Podłoże pod podbudowę tłuczniową.

Podłoże gruntowe pod podbudowę tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01. „Kryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, powierzchnie nie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i zagęszczenie.

Jeżeli podłoże ulepszone spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg. zasad akceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi lub inny sposób akceptowany przez Inżyniera. Powinny one być odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m.

Ruch pojazdów i sprzętu po wyprofilowanym podłożu powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzenia i tworzenia kolein.

5.2.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości projektowej.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego, o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 kN/cm.  Wałowanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno odbywać się od krawędzi i przesuwać się  pasami podłużnymi w kierunku osi jezdni. Wałowanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego, należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy użyciu walca wibracyjnego, o masie jednostkowej co najmniej 18 kN/cm, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2 . Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy kruszywa grubego, jeżeli to konieczne, operację rozkładania i zagęszczania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami, tak aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 – 6 mm.

Następna warstwa  powinna być przywałowana walcem statycznym, gładkim, o masie jednostkowej nie mniejszej niż 50 kN/cm albo walcem  ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Cała operacja powinna być powtórzona odpowiednią ilość razy.

5.3.  Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch na swój koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych  opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, a ich wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Badania należy wykonywać nie rzadziej niż wskazano w niniejszej specyfikacji.

  - Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.

    - Równość podbudowy.

Równości podłużne mierzy się łatą  4 – metrową w osi każdego pasa ruchu, zgodnie z normą BN – 88/8931 – 04, z częstotliwością podaną w tablicy Nr 1.

Równości poprzeczne mierzy się łatą  4 – metrową z częstotliwością podaną w tablicy Nr 1.

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:

- 12 mm  dla podbudowy zasadniczej

- 15 mm   dla podbudowy pomocniczej.

    - Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomnicy, z częstotliwością podana w tablicy Nr 1.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją

( 5% .

6.2.3.  Rzędne podbudowy.

Rzędne należy sprawdzać co 100 m.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm do – 2 cm.

6.2.4.  Ukształtowanie osi podbudowy.

Ukształtowanie osi podbudowy  należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych nie rzadziej niż co 100 m.  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż  ( 3 cm dla dróg ekspresowych lub ( 5 cm dla dróg pozostałych

6.2.5.  Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy  należy sprawdzać nie rzadziej niż co 100 m.  Szerokość nie może się różnić więcej od projektowanej  niż  +10 cm i –5 cm, tym że na jezdniach bez krawężników szerokość powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.2.6.  Grubość podbudowy.

Grubość warstwy wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy.

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać:

- dla podbudowy zasadniczej   -  ( 10%

- dla podbudowy pomocniczej  -  + 10%  - 15%

6.2.7.  Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów.

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów  wykonanej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego przedstawiono w tablicy Nr1.

Tablica Nr 1. Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów  wykonanej warstwy podbudowy z

tłucznia kamiennego.

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grubość podbudowy | Podczas budowy: - w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: - w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2. | Zagęszczenie wg obciążeń płytowych | raz na 3000 m2 |
| 3. | Szerokość podbudowy | 10 razy na km |
| 4. | Równość podłużna | co 20 m łatą 4 m na każdym pasie ruchu |
| 5. | Równość poprzeczna | 10 razy na km łatą 4 m |
| 6. | Spadki poprzeczne 1) | 10 razy na km |
| 7. 8. | Rzędne Ukształtowanie osi w planie 1) | dla dróg ekspresowych co 25 m dla pozostałych dróg co 100 m |

1)  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych, na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku,  środku i na końcu łuku poziomego.

6.3.  Wymagania dotyczące zagęszczenia podbudowy.

Zagęszczenie podbudowy można oceniać na podstawie kontroli wizualnej. Jeżeli wygląd podbudowy budzi zastrzeżenia odnośnie zagęszczenia, Inżynier może polecić wykonanie badań zagęszczenia podbudowy za pomocą oznaczenia modułów odkształcenia przez obciążenie płytą, Należy wtedy wykonać pomiary zagęszczenia podbudowy z kruszywa, według metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN – 64/8931 – 02.

Obciążenie należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2 lub według zaleceń Inżyniera.

Podbudowa z kruszywa powinna spełniać poniższe wymagania dotyczące zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M ((E do pierwotnego modułu odkształcenia  M(E  , mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2:

M ((E

M(E       (  2,2

6.4.  Wymagania dotyczące materiałów.

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.1. a częstotliwość badań w pkt. 6.6.1. niniejszej SST.

6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania pełne kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

6.6.  Badania w czasie robót.

6.6.1.  Badania właściwości kruszywa.

W czasie trwania robót wykonawca powinien prowadzić badania uziarnienia kruszyw, zawartości zanieczyszczeń obcych i zawartość ziaren nieforemnych z częstotliwością podaną w tablicy Nr 3

Tablica Nr 3   Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy

z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań minimalna liczba maksymalna powie- badań na dziennej rzchnia podbudowy działce roboczej przypadająca na 1 badanie w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Uziarnienie kruszywa Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie | 2 600 |
| 4. 5. 6. 7. | Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działalność mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 6000 i przy każdej zmianie pobierania kruszywa |

Badania pełne kruszywa wg tab. 1 i 2 pkt. 2.1 , powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż  jeden raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła poboru materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.

6.6.2.  Pomiary cech geometrycznych.

W czasie trwania robót wykonawca powinien na bieżąco wykonywać niezbędne materiały i kontrolować zgodność z dokumentacją.

6.7.  Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej podbudowy podano w pkt. 6.2. niniejszej SST.

Powinny one obejmować sprawdzenie następujących cech:

- równość podbudowy

- spadki poprzeczne

- rzędne wysokościowe

- ukształtowanie osi w planie

- szerokość podbudowy

- grubość podbudowy

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy podbudowy tłuczniowej, zgodnie z  dokumentacją  projektową i obmiaru w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru wykonaną warstwę podbudowy tłuczniowej i przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót i materiałów.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie:

- wyników badań i pomiarów wykonawcy

- wyników badań i pomiarów wykonanych na zlecenie Inżyniera przez laboratorium wykonawcy

- pomiarów i oględzin w czasie odbioru.

Inżynier może zlecić przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów gdy:

- zakres lub częstotliwość badań wykonawcy są niezgodne z wymaganiami niniejszej SST

- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy, koszty tych badań ponosi wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci zerwanie wadliwie wykonanej warstwy i wymianę na nową. Koszty tych robót ponosi wykonawca.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanie podbudowy na poszerzeniu , należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót i jakości materiałów, na podstawie wyników  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

alternatywa I:

- podbudowa kruszywa łamanego na poszerzeniu, warstwa dolna, grub. 20 cm - 555 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na poszerzeniu, warstwa górna, grub. 10 cm - 555 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego pod chodnik, gr. 10 cm  - 6460 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na zjazdach, warstwa dolna, grub. 20 cm.   -  1022 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na parkingach, warstwa dolna, grub. 20 cm. -  240 m2.

- podbudowa kruszywa łamanego na zatokach autobusowych, warstwa dolna, grub. 20 cm – 186 m2

- podbudowa kruszywa łamanego na poboczu, warstwa dolna, grub. 15 cm. -  834 m2.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robót

- zakup materiału i transport materiałów

- rozłożenie i zagęszczenie kruszywa  o projektowanej grubości

- zaklinowanie warstwy kruszywa  z zagęszczeniem

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy w dobrym stanie do czasu rozpoczęcia wykonywania podbudowy

- badania i pomiary kontrolne

10.  Przepisy wiązane.

PN – B –11112         -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni

drogowych”

PN – 84/S – 96023    -  „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego”.

BN – 88/8931 – 04    -  „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”

BN – 68/8931 – 02    -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia przez

obciążenie płytą”

PN – 87/B – 06721    -  „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbki”.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-04.06.02

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

podbudowa  z betonu B15

PODBUDOWA   POD NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

Z BETONU CEMENTOWEGO   WG  PN-S-96014:1997

1.  Wstęp

1.1  przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową podbudowy betonowej pod nawierzchnię ulepszoną z betonu B15

1.2  Zakres  stosowania  SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu podbudów z betonu B 15 i obejmują:

-  wytwarzanie  mieszanki betonowe

-  transport mieszanki betonowej,

-   przygotowanie podłoża,

-  ewentualne wykonanie warstwy odsączającej,

-  układanie betonu,

-  ewentualne zbrojenie płyt,

-  zagęszczenie mieszanki betonowej,

- wycięcie i wypełnienie szczelin

- pielęgnacja podbudowy

1.4  Określenia  podstawowe

Masa betonowa  -  jest mieszaniną kruszywa, cementu  i optymalnej ilości  wody. Inne określenia przyjęte w SST są zgodne z 	obowiązującymi normami oraz SST" wymagania ogólne"

1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2  Materiały

2.1  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST "warunki ogólne"

2.2  Kruszywo

Do podbudowy betonowej stosuje się następujące rodzaje kruszyw:

--  kruszywa naturalne w postaci żwirów i piasków oraz pospółek   zgodnych z normami PN-B-11111 oraz PN-B-11113

-- kruszywo łamane granulowane zgodne z PN-B-11112

-- kruszywo z żużla wielkopiecowego zgodnego z PN-B-11115

2.3 cement portlandzki klasy 32,5 zgodny z PN-B-19701

2.4  woda zgodna z wymaganiami normy PN-B-32250:1988

3  Wymagania  dla  podbudowy

wytrzymałość na ściskanie	- beton powinien odpowiadać klasie B- 15,

-  zawartość cementu	- nie powinna przekraczać 250kg/ m3 ,

-  konsystencja	- konsystencja betonu  powinna być co najmniej gęsto plastyczna,

-  nasiąkliwość 	           -  nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 7%,

- mrozoodporność       -  ubytek wytrzymałości po 25 cyklach nie powinna być    					  większy niż 20%

4.	Warunki  techniczne  wykonania  podbudowy.

-  grubość podbudowy	-  podbudowę wykonuje się w jednej warstwie grubości zgodnej  z Rozporządzeniem MK i GM z marca 1999r.,

-  podłoże  -  pod układaną warstwą podbudowy powinno być wyrównane                                                                                   	zgodnie z zaprojektowanym profilem i nawilżone przed   układaniem masy   betonu. Zagęszczenie podłoża gruntowego powinno wynosić co   najmniej 100  % dla nawierzchni o ruchu KR-1 i KR-2  i 103 % dla ruchu KR-3 i większego,

-  wytworzenie masy betonowej   - należy wykonywać w betoniarkach o 			 przymusowym mieszaniu o pracy cyklicznej lub ciągłej,

-  układnie masy betonowej	-  powinno się odbywać za pomocą 				rozkładarek .Masa powinna być ułożona zgodnie wg zaprojektowanego profilu   	nawierzchni z zapasem na zagęszczenie,

-  zagęszczanie masy betonowej   -  należy wykonać w sposób mechaniczny i 		 powinno być zakończone przed rozpoczęciem wiązania,

-  pielęgnacja podbudowy	-  bezpośrednio po zagęszczeniu świeży beton należy 	zabezpieczyć przed wyparowaniem wody, przez pokrycie 	podbudowy  upłynnionym lepiszczem bitumicznym, emulsją asfaltową lub warstwą  piasku grub. 5 cm utrzymywaną przez 7 dni w stanie wilgotnym ,lub innymi  preparatami posiadającymi aprobatę techniczną   J B D i M w Warszawie.

-  układanie warstwy jezdnej	-  może nastąpić nie wcześniej niż po 7 dniach twardnienia podbudowy w temp. nie niższej niż  15 stopni C i osiągnięciu przez  beton przewidzianej wytrzymałości.

5.	Badania  i pomiary w czasie budowy.

-  zagęszczenie podłoża	   -  należy sprawdzać na każdej dziennej działce 			 roboczej, przynajmniej w dwóch miejscach lub zgodnie z PN- S-02205-

--	 uziarnienie kruszywa   -  wykonuje się 1 raz dziennie pobierając próbkę z   	kosza zasypowego betoniarki,

-  wytrzymałość na ściskanie	-   z  każdej dziennej działki roboczej należy pobrać

12cie	próbek i poddać je   badaniu wytrzymałości  na ściskanie sześć próbek

po7miu dniach i następne sześć po28 dniach. Beton powinien odpowiadać klasie B 15 zgodnie z  PN-B-06250

-  grubości warstwy	- badanie wykonuje się w miejscach badań wytrzymałościowych. Dopuszczalna odchyłka grubości podbudowy od zaprojektowanej nie powinna przekraczać (+,--) 1cm,

-  szerokości podbudowy   - badanie wykonuje się przez pomiar co najmniej w trzech miejscach  na dziennej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać

- 5cm.,

-  równość w przekroju podłużnym	-  mierzona łatą 4,0 m  zgodnie z BN-	68/8931-04   powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały 9-12 mm

-  równość w przekroju poprzecznym   -  mierzone łatą profilową 4,0m,nierówności nie mogą  przekraczać 9-12mm.

6.Badania  odbiorcze  po  wykonaniu  podbudowy

Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy obejmują sprawdzenie:

-- grubości podbudowy,

-- szerokości podbudowy,

-- rzędnych wysokościowych podbudowy,

-- równości podbudowy w profilu podłużnym,

-- równości w przekroju  poprzecznym,

-- wytrzymałości betonu w podbudowie,

-- spadków poprzecznych,

-- nasiąkliwości betonu w podbudowie,

-- mrozoodporności betonu w podbudowie,

-- rozmieszczenie i wypełnienie szczelin,

-- technicznych dokumentów budowy takich jak:

a) projekt techniczny,

b) dziennik budowy,

c) protokoły odbiorów częściowych i tym podobne dokumenty

-- grubości warstwy betonu, szerokości podbudowy oraz prawidłowości

profilu podłużnego i poprzecznego,

--	sprawdzenie technicznych dokumentów budowy,

7   Częstośsci  badań

Częstości badań powinny być zgodne z PN-S-96014

8    Warunki obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m2 . Obmiar powinien być wykonany w obecności Inspektora nadzoru i przez niego akceptowany.

9    Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja odbioru powołana przez Inwestora na wniosek Inspektora nadzoru lub z własnej inicjatywy.														`

Przepisy  związane

PN-S-11111 -- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 	            drogowych. Żwir i mieszanka

PN-S-11112 -- Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 	drogowych.                                                                                                                        PN-S-11113-- Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych, piasek.

PN-S-11115 --Kruszywo sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni

drogowych.

PN-B-32250:1988 -- Materiały budowlane. Woda do betonów.

PN-S-96025 -- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

PN-B-06250:1982 -- Beton zwykły

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 04.08.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DO WYMAGANEGO PROFILU BETONEM ASFALTOWYM DLA RUCHU KR3

# Spis treści

# D – 04.08.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

  - Warunki ogólne stosowania materiałów.

  - Kruszywa.

    - Kruszywo łamane – grysy

    - Kruszywo łamane – piasek  łamany i kruszywo drobne granulowane

    - Kruszywo naturalne.

    - Wypełniacz

2.3.  Asfalt.

# 3. Sprzęt.

  - Ogólne warunki stosowania sprzętu.

  - Wytwórnia mieszanki mineralno – bitumicznej.

  - Układarki.

  - Walce do zagęszczania.

  - Inny sprzęt.

  - Sprzęt pomiarowy.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

5.2. Organizacja robót.

  - Projektowanie mieszanki mineralno - bitumicznej.

    - Recepta laboratoryjna.

    - Wymagania dla mieszanki mineralno – bitumicznej.

    - Wymagania dla mieszanki mineralnej.

# Wytwarzanie mieszanki bitumicznej.

# Dopuszczalne tolerancje.

# Temperatura wytwarzania mieszanki.

# 5.5.  Przygotowanie podłoża.

# Wbudowanie mieszanki.

# Warunki atmosferyczne.

# Bezpieczeństwo robót.

# Układanie masy bitumicznej.

# Temperatura zagęszczonej mieszanki bitumicznej

# Zagęszczanie mieszanki.

# Wykonanie złączy.

# Wymagania dla ułożonej warstwy

# Równość podłużna.

# Równość poprzeczna.

# Spadek poprzeczny.

# Niweleta.

# Złącza nawierzchni.

# 6. Kontrola robót.

  - Kontrola jakości materiałów.

6.1.1.  Częstotliwość badań.

  - Kontrola jakości produkcji.

6.2.1.  Częstotliwość  badań

6.3.   Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

6.3.1.   Częstotliwość badań.

  - Dokumentacja wyników badań.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

  - Ogólne zasady odbioru.

  - Badania i pomiary w odbiorach robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

  - Normy.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównaniem istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR1, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1

Roboty obejmują:

- wykonanie profilowania masą bitumiczną w ilości  1415 t

- wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniu  4 cm – 555 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania  materiałów podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

2.2.  Kruszywa.

Do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążącą nawierzchni dla ruchu KR1, należy stosować kruszywa łamane granulowane i zwykłe oraz kruszywa naturalne.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST.

2.2.1.  Kruszywo łamane granulowane.

Grysy klasy  II, gat. 1 i 2.

Wymagania podano w tablicy 1 i 2 niniejszej SST.

    - Kruszywa łamane – piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego, litego.

Wymagania przedstawia tablica Nr 3.

2.2.3.   Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego – piasku, podano w tab. 4 niniejszej SST.

2.2.4.   Wypełniacz.

Wymagania przedstawia tablica Nr 5.

2.3.  Asfalt.

Do mieszanki mineralno – asfaltowej, objętej niniejszą SST, należy stosować asfalt drogowy

D70.

Wymagania przedstawia tablica Nr 6.

3.  Sprzęt.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania  sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.  Wytwórnia mieszanki betonu asfaltowego.

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych składników.

Wytwarzanie mieszanki może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego dozowania składników.

Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3.  Układarki.

Układanie mieszanki może odbywać się wyłącznie przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie, o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy, zgodnie z założoną niweletą i grubością;

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Układarka musi mieć stół o szerokości minimum 3,50 m.

Uwaga – przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych całą szerokością, szerokość stołu powinna być dostosowana do szerokości nawierzchni.

3.4.  Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania betonu asfaltowego należy stosować walce statyczne ogumione i walce  z przednia osią gładką wibracyjna i tylną ogumioną.

Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego, stalowego, dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwatowego, średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynów, w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych).

- w fartuchy osłonowe kół (dot.  walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- Urządzenie umożliwiające regulacją ciśnienia w oponach w czasie wałowania,

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców wibracyjnych)

- balast umożliwiający zmianę obciążenia.

- zagęszczarki

3.5.  Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie takiego sprzętu jak: skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

3.6.  Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet przyrządów pomiarowych takich jak: łata, klin, niwelator, termometr itp.

4.  Transport.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów wywrotek

- samochody powinny być dużej ładowności minimum 10 Mg

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki do burt pojazdu

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę podczas transportu

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane od współpracy z układarką w czasie rozładunku

5.  Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonanie robót podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

5.2.  Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3.  Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego.

5.3.1.  Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji Inżynierowi, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

Wraz z receptura należy dostarczyć 3 próby betonu asfaltowego, zagęszczonego uderzeniami ubijaka wg. metody Marshalla.

Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej właściwości.

Zmiana dostawy składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2.  Wymagania dla mieszanki betonu asfaltowego.

Mieszanka betonu asfaltowego na warstwę wiążącą powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy Nr 7 niniejszej SST.

5.3.3.  Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy nr 8 niniejszej SST , a jej uziarnienie powinno mieścić się w krzywych granicznych uziarnienia, podanych w tab. 10 niniejszej SST.

5.4.   Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

5.4.1.  Dopuszczalne tolerancje.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewniać zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu w betonie asfaltowym, z zatwierdzona recepturą.

Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego wynoszą (w % bezwzględnych):

- zawartość asfaltu  (  0,5%

- zawartość składników mineralnych:

- poniżej 0,075 mm (wypełniaczy)  ( 2,0 %

- powyżej 2,0 mm  (grysy)  ( 5,0 %

Odchylenia wartości poszczególnych składników od składu projektowanego nie może spowodować przekroczenia granicznych wartości cech strukturalnych betonu asfaltowego.

5.4.2.  Temperatury wytwarzania mieszanki ( (C).

Asfalt D 70     140 – 160

Mieszanka      135 – 165 (bezpośrednio przed wysyłką).

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 (C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5.  Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz skropiona zgodnie z wymogami SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.6.  Wbudowanie betonu asfaltowego.

5.6.1.  Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy wiążącej musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10 (C.

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgoda Inżyniera dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w temperaturze powyżej 5 (C.

5.6.2.  Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez

wydłużenia jednej połowy.

5.6.3.  Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 2 – 4 m na minutę.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się mieszanka. W przypadkach poszerzeń i na przekopach, masa bitumiczna może być układana ręcznie.

5.6.4.  Temperatura zagęszczonej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 125 (C.

5.6.5.  Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Wałowaną warstwa należy najeżdżać kołem napędowym.

Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.

Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 – 4 km/h na początku i 4 – 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji (33 – 35 Hz), a pierwsze wałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na niej sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

Zagęszczenie warstwy może odbywać się zagęszczarkami, w miejscach trudnodostępnych.

5.6.6.  Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe obcięcia i następnie posmarować lepiszczem i zabezpieczyć listwa przed uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości nawierzchni, należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych, kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, tak aby nie zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez wydłużania jednej połowy jezdni.

5.7.  Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1.  Równość warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.

Dla warstwy wyrównawczej odchylenia profilu podłużnego, mierzone łatą, nie powinny przekraczać 9 mm.

5.7.2.  Równości nawierzchni w kierunku poprzecznym.

Odchylenia profilu poprzecznego, mierzone jako wysokość szczelin między powierzchnią sprawdzanej warstwy, a łatą profilową, położoną prostopadle do osi drogi, nie powinny przekraczać 9 mm.

5.7.3.  Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego  ( 0,5 %.

5.7.4.  Niweleta nawierzchni.

Rzędne niwelety nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych projektowych więcej niż ( 10 mm.

5.7.5.  Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod względem równości spoiny warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania jak cała warstwa wiążąca.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

6.  Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę, umożliwiającą  przeprowadzenie niezbędnych badań.

Badania obejmują cały proces  budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w niniejszej SST.

6.1.  Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

- analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN – B – 11112.

- analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN – B – 11113.

- analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN – 61/S – 96504.

- właściwości użytego asfaltu zgodnie z tablicami Nr 6 niniejszej SST.

6.1.1.  Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera.

Wykonawca przedstawi wraz z receptura pełne wyniki badań jakości materiałów użytych do projektowanego betonu asfaltowego.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium Zamawiającego próbki, celem sprawdzenia zgodności ich cech z niniejsza SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się z godnie z pkt. 6.1. dla każdej dostawy.

6.2.  Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego.

Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego obejmuje:

- skład betonu asfaltowego – zgodność z recepturą wg określonych w niniejszej SST odchyłek na podstawie ekstrakcji,

- stabilność i odkształcenie wg. BN – 70/8931 – 09 na próbkach Marshalla (2 x 75 uderzeń ubijakiem)

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkcji.

6.2.1.  Częstotliwość badań i pomiarów.

Badanie składu betonu asfaltowego.

Przy kontroli jakości produkcji betonu asfaltowego badania należy prowadzić co każde 300 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dziennie. Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej za układarką.

Stabilność i odkształcenie (wg metody Marshalla).

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu produkowanej mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki, co najmniej 1 raz

dziennie.

Sprawdzenie warunków atmosferycznych.

Dotyczy temperatury i stanu pogody na budowie i jest przeprowadzane co najmniej 1 raz dziennie przed rozpoczęciem układania nawierzchni, przez wykonawcę

Sprawdzenie temperatury składników i mieszanki betonu asfaltowego.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ( 1 (C, co najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy wykonywać na każdym przygotowanym do wysyłki środku transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi wykonawca.

6.3.  Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

Kontrola polega na:

- sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego w trakcie zagęszczania

- równość warstwy w kierunku poprzecznym łata profilową,

- równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona łatą i klinem.

- spadek poprzeczny nawierzchni mierzony łata profilową

- sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za pomocą niwelatora.

6.3.1.  Częstotliwość badań i pomiarów.

Sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego.

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy dokonywać z dokładnością ( 2 (C, za układarką, co najmniej 1 raz dla każdej dostarczonej na budowę partii mieszanki.

Równość nawierzchni w profilu  podłużnym.

Pomiary łatą i klinem, w odstępach co 20 m.

Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadków poprzecznych.

Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 10 miejsc na 1 km.

Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni.

Wykonują się na odcinkach ustalonych przez Inżyniera.

6.4.  Dokumentowanie wyników badań i pomiarów.

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Inżynierem. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopia dla wykonawcy.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 Mg wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej. Obmiar robót polega na  określeniu faktycznego zakresu robót oraz na obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów .

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nie przewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie robót, pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8.  Odbiór robót.

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadni podanymi w SST D-M – 00.00.00..

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

  - Badania i pomiary w odbiorach robót.

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej w niniejszej SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego, na próbkach pobranych przez wykonawcę w obecności Inżyniera, w miejscach przez niego wskazanych.

Badania obejmują:

- skład masy betonu asfaltowego

- stabilność i odkształcenie

- cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt. a, wykonuje się na próbkach wyciętych z nawierzchni, nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 m pasa ruchu lub z każdego przekopu i poszerzenia.

Badanie wymienione w pkt. b wykonuje się na próbkach pobranych i zagęszczonych  przez wykonawcę w obecności Inżyniera.

Częstotliwość badań – nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 m pasa ruchu lub z każdego przekopu i poszerzenia

Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg metody Marshalla.

Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do celów odbiorczych Inżynier.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 Mg wykonanej warstwy wyrównawczej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości.

Zgodnie z kontraktem należy:

- wykonanie profilowania masą bitumiczną w ilości  1415 t

- wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniu  4 cm – 555 m2

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- zakup i dostarczenie materiałów

- wytworzenie mieszanki bitumicznej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie podłoża

- skropienie podłoża lepiszczem

- rozłożenie mieszanki z zagęszczeniem i  posmarowaniem krawędzi

- badania i pomiary wymagane niniejszą SST

10.  Przepisy wiązane.

10.1  Normy.

PN – 61/S – 96504      -  „Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.”

PN – 65/C – 96170     -   „Przetwory naftowe. Badania”.

PN – B – 11112          -   „Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych”.

PN – B – 11113          -   „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek”.

PN – 74/S – 96022      -.”„Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu

asfaltowego”.

PN – 78/B – 06714      -  „Kruszywa mineralne. Badania.”

BN – 68/8931 – 04      -  „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą”.

10.2.  Inne dokumenty.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM – 1997r.

OST  D-05.03.05.  Wa-wa 1998

Tablica Nr 1  Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego – warstwa wyrównawcza

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulkowym: po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa % nie więcej niż Odporność na działanie mrozu % ubytku masy, nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż: | 35 30 3,0 5,0 30,0 |

Tablica Nr 2                   Wymagania gatunkowe dla grysów.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: zawartość ziaren mniejszych niż 0,075, odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niż: w grys 6,3 – 20 mm w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość frakcji podstawowej dla frakcji %, nie mniej niż: w grys 6,3 – 20 mm w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość podziaren dla frakcji, % masy, nie więcej niż: w grys 6,3 – 20 mm - w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 2,5 4,0 85 80 10 15 10 0,2 30 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica Nr 3   Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania piasek kruszywo łamany granulowane |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: dla kruszywa z wyjątkiem wapieni dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziaren dla frakcji, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm , % masy, powyżej: | 0,1 0,1 65 65 40 nie ciemniejsza niż wzorcowa 15 15 - 15 |

Tablica Nr 4   Wymagania dla piasku naturalnego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: a/ zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie więcej niż: b/ zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, większy od: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 5,0 15 65 0,1 barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica Nr 5                   Wymagania dla wypełniacza.

| Lp. | Wymagania | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziaren mniejszych od , % masy, nie więcej niż: 0,3 mm 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż | 100 80 1,0 |

Tablica Nr 6                   Wymagania dla asfaltów drogowych.

| Wymagania | rodzaj asfaltu D – 70 | Metody badań wg. |
| --- | --- | --- |
| Penetracja w temperaturze + 25( C, przy całkowitej masie 100 g (obiążnik, swożeń, uchwyt igły) [mm] Temperatura łamliwości, ( C , nie wyższa niż: Temperatura mięknienia ( C Ciąglowość cm, nie mniej niż: w temperaturze 15 ( C w temperaturze 25 ( C | 65 – 85 - 7 40 – 55 50 100 | PN - 84/C – 04134 PN – 89/C –04130 PN – 73/C – 04021 PN – 85/C – 04132 |

Tablica Nr 7     Wymagania dla betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Stabilność wg. Marshalla + 60 ( C, kN | ( 6,0 |
| Odkształcenie wg. Marshalla + 60 ( C, mm | 2,0 – 5,0 |

Tablica Nr 8     Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej

– warstwa wyrównawcza.

| Wymiary oczek sit ( , mm | Mieszanka mineralna, mm 0/20 0/16 0/12,8 |
| --- | --- |
| przechodzi przez 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 - - 75 – 100 100 - 65 – 93 80 – 100 100 57 – 86 70 – 100 70 - 100 52 – 81 64 – 94 62 – 100 47 – 77 55 – 85 55 – 80 40 – 67 42 – 70 45 – 65 30 – 55 30 – 50 35 – 55 20 – 40 20 – 40 25 – 45 13 – 30 14 - 29 18 – 38 6 – 17 11 – 24 15 – 35 5 – 15 8 - 17 11 – 27 3 – 7 7 – 15 9 – 25 5 – 7 3 – 8 3 – 9 |

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 05.03.05 b

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO  O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ODKSZTAŁCENIA TRWAŁE

# KR 3

# Spis treści

# D – 05.03.05 b

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

  - Warunki ogólne stosowania materiałów.

  - Kruszywa.

    - Kruszywo łamane – grysy

    - Kruszywo łamane – piasek  łamany i kruszywo drobne granulowane

    - Wypełniacz

2.3.  Asfalt.

# 3. Sprzęt.

  - Ogólne warunki stosowania sprzętu.

  - Wytwórnia mieszanki mineralno – bitumicznej.

  - Układarki.

  - Walce do zagęszczania.

  - Inny sprzęt.

  - Sprzęt pomiarowy.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

5.2. Organizacja robót.

  - Projektowanie mieszanki mineralno - bitumicznej.

    - Recepta laboratoryjna.

    - Wymagania dla mieszanki mineralno – bitumicznej.

    - Wymagania dla mieszanki mineralnej.

# Wytwarzanie mieszanki bitumicznej.

# Dopuszczalne tolerancje.

# Temperatura wytwarzania mieszanki.

# 5.5.  Przygotowanie podłoża.

# Wbudowanie mieszanki.

# Warunki atmosferyczne.

# Bezpieczeństwo robót.

# Układanie masy bitumicznej.

# Temperatura zagęszczonej mieszanki bitumicznej

# Zagęszczanie mieszanki.

# Wykonanie złączy.

# Wymagania dla ułożonej warstwy.

# Grubość

# Równość podłużna.

# Równość poprzeczna.

# Spadek poprzeczny.

# Szerokość.

# Niweleta.

# Wygląd nawierzchni.

# Złącza nawierzchni.

# Zagęszczenie nawierzchni.

# Moduł sztywności pełzania

# Szorstkość nawierzchni.

# Kontrola robót.

  - Kontrola jakości materiałów.

6.1.1.  Częstotliwość badań.

  - Kontrola jakości produkcji.

    - Częstotliwość badań

6.3.   Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

6.3.1.   Częstotliwość badań.

  - Dokumentacja wyników badań.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

  - Ogólne zasady odbioru.

  - Badania i pomiary w odbiorach robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

  - Normy.

  - Inne dokumenty.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 0/20, 0/16 lub 0/12,8 o zwiększonej odporności na odkształcenia.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na poszerzeniu, w ilości  28  m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na całej szer. jezdni, w ilości  18 690 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm na zjazdach, w ilości  565  m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na zatoce autobusowej, w ilości  75  m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Ogólne warunki stosowania  materiałów podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

2.2.  Kruszywa.

Do produkcji betonu asfaltowego na warstwę ścieralną  nawierzchni należy stosować kruszywa łamane granulowane.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST.

2.2.1.  Kruszywo łamane granulowane.

Grysy klasy  I , gat. I.

Grysy klasy II tylko pod względem ścieralności w bębnie kulkowym.

Pozostałe cechy grysów jak dla kl. I gat. I.  Nie dopuszcza się grysów wapiennych.

Wymagania podano w tablicy 1 i 2 niniejszej SST.

    - Kruszywa łamane granulowane.

Piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego, litego oprócz wapieni.

Wymagania przedstawia tablica Nr 3.

    - Wypełniacz.

Wypełniacz podstawowy wg. PN – 61/S – 96504.

Wymagania przedstawia tablica Nr 4.

2.3.  Asfalt.

Do mieszanki betonu asfaltowego wg. niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy D 50 z obligatoryjnym dodatkiem środka adhezyjnego, posiadającego aprobatę techniczną IBDiM.

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne w kraju.  Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod warunkiem spełnienia wymagań normy PN – 65/C – 96170 i po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

Wymagania przedstawia tablica Nr 5 i 6.

3.  Sprzęt.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania  sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.  Wytwórnia mieszanki betonu asfaltowego.

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych składników.

Wytwarzanie mieszanki może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu automatycznego dozowania składników.

Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3.  Układarki.

Układanie mieszanki może odbywać się wyłącznie przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie, o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy, zgodnie z założoną niweletą i grubością;

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Układarka musi mieć stół o szerokości minimum 3,50 m.

Uwaga – przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych całą szerokością, szerokość stołu powinna być dostosowana do szerokości nawierzchni.

3.4.  Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania betonu asfaltowego należy stosować walce statyczne ogumione i walce  z przednia osią gładką wibracyjna i tylną ogumioną.

Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego, stalowego, dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwatowego, średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynów, w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych).

- w fartuchy osłonowe kół (dot.  walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- urządzenie umożliwiające regulacją ciśnienia w oponach w czasie wałowania,

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców wibracyjnych)

- balast umożliwiający zmianę obciążenia.

- zagęszczarki

3.5.  Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie takiego sprzętu jak: skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

Ponadto wykonawca powinien posiadać na budowie zagęszczarki, które używane są do małych

powierzchni , w trudnodostępnych dla inne go sprzętu miejscach.

3.6.  Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet przyrządów pomiarowych takich jak: łata, klin, niwelator, termometr itp.

4.  Transport.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów wywrotek

- samochody powinny być dużej ładowności minimum 10 Mg

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki do burt pojazdu

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę podczas transportu

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane od współpracy z układarką w czasie rozładunku

5.  Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonanie robót podano w SST D-M – 00.00.00.  „Wymagania ogólne”.

5.2.  Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3.  Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego.

5.3.1.  Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji Inżynierowi, co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

Wraz z receptura należy dostarczyć 3 próby betonu asfaltowego, zagęszczonego uderzeniami ubijaka wg. metody Marshalla.

Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. Przy  projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej właściwości.

Zmiana dostawy składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2.  Wymagania dla mieszanki betonu asfaltowego.

Mieszanka betonu asfaltowego na warstwę wiążącą powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy Nr 7 niniejszej SST.

5.3.3.  Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w tablicy nr 8 niniejszej SST oraz:

- frakcja grysowa i piaskowa w całości składają się z ziaren łamanych

- uziarnienie mieszanki: 0-20, 0-16 lub 0-12,8 mm

- uziarnienie mieszanki mineralnej powinno się mieścić w krzywych granicznych  uziarnienia podanych w tablicy Nr 9 niniejszej SST.

5.4.   Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

5.4.1.  Dopuszczalne tolerancje.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewniać zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu w betonie asfaltowym, z zatwierdzona recepturą.

Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego wynoszą (w % bezwzględnych):

- zawartość asfaltu  0,3%

- zawartość składników mineralnych:

- powyżej 0,075 mm (wypełniaczy)  ( 1,5 %

- powyżej 2,0 mm  (grysy)  ( 4,0 %

Odchylenia wartości poszczególnych składników od składu projektowanego nie może spowodować przekroczenia granicznych wartości cech strukturalnych betonu asfaltowego.

5.4.2.  Temperatury wytwarzania mieszanki ( (C).

Asfalt D 50     145 – 165

Mieszanka      140 – 170 (bezpośrednio przed wysyłką).

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 (C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5.  Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna być oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz skropiona zgodnie z wymogami SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.6.  Wbudowanie betonu asfaltowego.

5.6.1.  Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10 (C.

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgoda Inżyniera dopuszcza się układanie warstwy ścieralnej w temperaturze powyżej 5 (C.

5.6.2.  Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.6.3.  Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa  powierzchnia warstwy wiążącej lub wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną, o równej założonej grubości i projektowanych spadkach poprzecznych.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 2 – 4 m na minutę.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się mieszanka. W przypadkach poszerzeń i na przekopach, masa bitumiczna może być układana ręcznie z ciągłą kontrolą równości poprzecznej i podłużnej.

5.6.4.  Temperatura zagęszczonej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 (C.

5.6.5.  Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Wałowaną warstwa należy najeżdżać kołem napędowym.

Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.

Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 – 4 km/h na początku i 4 – 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji (33 – 35 Hz), a pierwsze wałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na niej sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

Zagęszczenie warstwy może odbywać się zagęszczarkami, w miejscach trudnodostępnych

lub miejscach o małej powierzchni.

5.6.6.  Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe obcięcia i następnie posmarować lepiszczem i zabezpieczyć listwa przed uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości nawierzchni, należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych, kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, tak aby nie zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez wydłużania jednej połowy jezdni.

5.7.  Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1.  Grubość warstwy.

Grubość rzeczywista warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości projektowanej.

5.7.2.  Równość warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.

Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedna z następujących metod:

- metodę profilometryczną pomiaru, umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI,

- metodę pomiaru równoważna przy użyciu łaty i klina, określoną w PN,

- metodę z wykorzystaniem łaty i klina, kreślona w PN.

Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej tych elementów drogi tej klasy, gdzie nie można wykorzystać innych metod.

Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystany sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,00m, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach, mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m.

Dopuszcza się odchylenia od profilu podłużnego nie większe niż 6 mm. Dopuszcza się 15 miejsc na 1 km badanej nawierzchni wykazujących odchylenia równości w przedziale 6 – 9 mm, w tym max 2 punkty na hektometr.

5.7.3.  Równości nawierzchni w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określona w Polskiej Normie.

Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20.

Odchylenie równości nie powinny przekraczać 6 mm.

5.7.4.  Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego  ( 0,5 %.

5.7.5.  Szerokość nawierzchni.

Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości projektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.

5.7.6.  Niweleta nawierzchni.

Rzędne niwelety nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych projektowych więcej niż ( 10 mm.

    - Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych i bez spękań.

5.7.8.  Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała warstwa ścieralna.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

5.7.9.  Zagęszczenie nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej nawierzchni powinien wynosić ( 98 %.

    - Moduł sztywności pełzania.

Moduł sztywności pełzania warstwy powinien wynosić co najmniej 14 MPa.

5.7.11.  Szorstkość nawierzchni.

Współczynnik szorstkości, charakteryzujący szorstkość nawierzchni, powinien wynosić co najmniej 0,35.

6.  Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę, umożliwiającą  przeprowadzenie niezbędnych badań.

Badania obejmują cały proces  budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w niniejszej SST.

6.1.  Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

- analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN – B – 11112.

- analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN – 61/S – 96504.

- właściwości użytego asfaltu zgodnie z tablicami Nr 5 i 6 niniejszej SST.

6.1.1.  Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera.

Wykonawca przedstawi wraz z receptura pełne wyniki badań jakości materiałów użytych do projektowanego betonu asfaltowego.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium Zamawiającego próbki, celem sprawdzenia zgodności ich cech z niniejsza SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się z godnie z pkt. 6.1. dla każdej dostawy.

6.2.  Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego.

Kontrola jakości produkcji betonu asfaltowego obejmuje:

- skład betonu asfaltowego – zgodność z recepturą wg określonych w niniejszej SST odchyłek na podstawie ekstrakcji,

- stabilność i odkształcenie wg. BN – 70/8931 – 09 na próbkach Marshalla (2 x 75 uderzeń ubijakiem)

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki w trakcie produkcji.

6.2.1.  Częstotliwość badań i pomiarów.

Badanie składu betonu asfaltowego.

Przy kontroli jakości produkcji betonu asfaltowego badania należy prowadzić co każde 300 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dziennie. Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej za układarką.

Stabilność i odkształcenie (wg metody Marshalla).

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu produkowanej mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki, co najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i ubitych próbkach wg metody Marshalla.

Sprawdzenie warunków atmosferycznych.

Dotyczy temperatury i stanu pogody na budowie i jest przeprowadzane co najmniej 1 raz dziennie przed rozpoczęciem układania nawierzchni, przez wykonawcę

Sprawdzenie temperatury składników i mieszanki betonu asfaltowego.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ( 1 (C, co najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy wykonywać na każdym przygotowanym do wysyłki środku transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi wykonawca.

6.3.  Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

Kontrola polega na:

- sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego w trakcie zagęszczania

- wskaźnika zagęszczenia wg. PN – 67/S – 04001 pkt. 3.1.

- objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN – 67/S – 04001

- szerokość warstwy – pomiar bezpośredni taśmą

- grubość warstwy – pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką ( w laboratorium),

- równość warstwy w kierunku poprzecznym łata profilową,

- równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona urządzeniem umożliwiającym uzyskanie wartości IRI lub łata i klinem.

- spadek poprzeczny nawierzchni mierzony łata profilową

- sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za pomocą niwelatora.

6.3.1.  Częstotliwość badań i pomiarów.

Sprawdzenie temperatury mieszanki betonu asfaltowego.

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy dokonywać z dokładnością ( 2 (C, za układarką, co najmniej 1 raz dla każdej dostarczonej na budowę partii mieszanki.

Wskaźnik zagęszczenia.

Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością minimum 1 próbka z każdych rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie  próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana.

Do wycięcia próbki należy używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

Sprawdzenie zawartości wolnych przestrzeni w nawierzchni.

Obwiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

Szerokość nawierzchni.

Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą miernicza, co 100 m prostopadle do osi drogi lub częściej zgodnie z polecenie Inżyniera.

Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać w czasie układania, co najmniej raz na 200 m2 , po zagęszczeniu oraz na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla wskaźnika zagęszczenia.

Równość nawierzchni w profilu  podłużnym.

Jednokrotny przejazd po każdym pasie ruchu urządzeniem umożliwiającym uzyskanie wartości IRI lub łata i klinem, nie rzadziej niż co 10 m.

Badanie wykonane jest w celach odbiorczych i obowiązują zasady jak przy pozostałych badaniach odbiorczych.

Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadków poprzecznych.

Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20.

Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni.

Wykonują się na odcinkach ustalonych przez Inżyniera.

Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez bezpośrednie oględziny. W czasie budowy należy sprawdzać wygląd warstwy na długości odcinka będącego w budowie. Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na całej długości wykonanego odcinka.

6.4.  Dokumentowanie wyników badań i pomiarów.

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Inżynierem. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopia dla wykonawcy.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy ścieralnej o określonej grubości. Obmiar robót polega na  określeniu faktycznego zakresu robót oraz na obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów .

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nie przewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie robót, pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8.  Odbiór robót.

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadni podanymi w SST D-M – 00.00.00..

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

  - Badania i pomiary w odbiorach robót.

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej w niniejszej SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego, na próbkach pobranych przez wykonawcę w obecności Inżyniera, w miejscach przez niego wskazanych.

Badania obejmują:

- skład masy betonu asfaltowego

- wskaźnik zagęszczenia

- wolna przestrzeń w nawierzchni

- grubość nawierzchni

- stabilność i odkształcenie

- cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt. a, b, c, d wykonuje się na próbkach wyciętych z nawierzchni, nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 m pasa ruchu lub z każdego przekopu.

Badanie wymienione w pkt. e wykonuje się na próbkach pobranych i zagęszczonych  przez wykonawcę w obecności Inżyniera.

Częstotliwość badań – nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 m pasa ruchu lub z każdego przekopu i poszerzenia.

Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg metody Marshalla.

Równość w profilu podłużnym – pomiar urządzeniem określającym współczynnik IRI lub łatą i klinem w obecności Inżyniera.

Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do celów odbiorczych Inżynier.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości.

Zgodnie z kontraktem należy:

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na poszerzeniu, w ilości  28  m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na całej szer. jezdni, w ilości  18 690 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm na zjazdach, w ilości  565  m2

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm na zatoce autobusowej, w ilości  75  m2

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- zakup i dostarczenie materiałów

- wytworzenie mieszanki bitumicznej

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie podłoża

- skropienie podłoża lepiszczem

- rozłożenie mieszanki z zagęszczeniem i  posmarowaniem krawędzi

- badania i pomiary wymagane niniejszą SST

10.  Przepisy wiązane.

10.1  Normy.

PN – 61/S – 96504      -  „Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.”

PN – 65/C – 96170     -   „Przetwory naftowe. Badania”.

PN – B – 11112          -   „Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych”.

PN – 74/S – 96022      -.”„Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia z betonu

asfaltowego”.

BN – 70/8931 – 09      -  „Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenia stabilności i

odkształcenia mas mineralno-asfaltowych”.

PN – 78/B – 06714      -  „Kruszywa mineralne. Badania.”

PN – 67/S – 04001       -   „Drogi samochodowe. Metody badań mas  mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych”.

BN – 68/8931 – 04      -  „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą”.

10.2.  Inne dokumenty.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. IBDiM Wa-wa 95 Wyd. II uzupełnione.

OST  D-05.03.05.  Wa-wa 1998.

Tablica Nr 1  Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego – warstwa ścieralna.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulkowym: dla grysów : po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa % nie więcej niż dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych frakcja 4 – 6,3 frakcja powyżej 6,3 Odporność na działanie mrozu % ubytku masy, nie więcej niż: dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych | 35 30 1,5 1,2 2,0 10,0 |

Tablica Nr 2                   Wymagania gatunkowe dla grysów.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: zawartość ziaren mniejszych niż 0,075, odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie więcej niż: w grys 6,3 – 20 mm w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość frakcji podstawowej dla frakcji %, nie mniej niż: w grys 6,3 – 20 mm w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość podziaren dla frakcji, % masy, nie więcej niż: w grys 6,3 – 20 mm - w grysie 2,0 – 6,3 mm zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziaren nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 1,5 2,0 85 80 10 15 8 0,1 25 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica Nr 3   Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania piasek kruszywo łamany granulowane |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: dla kruszywa z wyjątkiem wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość podziaren dla frakcji, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm , % masy, powyżej: | 0,1 0,1 65 65 nie ciemniejsza niż wzorcowa 15 15 - 15 |

Tablica Nr 4                   Wymagania dla wypełniacza.

| Lp. | Wymagania | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziaren mniejszych od , % masy, nie więcej niż: 0,3 mm 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż | 100 80 1,0 |

Tablica Nr 5                   Wymagania dla asfaltów drogowych.

| Wymagania | rodzaj asfaltu D – 50 | Metody badań wg. |
| --- | --- | --- |
| Penetracja w temperaturze + 25( C, przy całkowitej masie 100 g (obiążnik, swożeń, uchwyt igły) [mm] Temperatura łamliwości, ( C , nie wyższa niż: Temperatura mięknienia ( C Ciąglowość cm, nie mniej niż: w temperaturze 15 ( C w temperaturze 25 ( C | 45 – 60 - 6 42 – 57 20 100 | PN - 84/C – 04134 PN – 89/C –04130 PN – 73/C – 04021 PN – 85/C – 04132 |

Tablica Nr 6     Wymagania dla asfaltu drogowego ze środkiem adhezyjnym w zakresie

przyczepności do kruszywa.

| Wymaganie | Termin |
| --- | --- |
| Przyczepność do kruszywa, % , nie mniej niż: Wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym, nie mniej niż: - dla bazaltu [%] | 75 20 |

Tablica Nr 7     Wymagania dla betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe – warstwa ścieralna.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % v/v | 2,0 – 4,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % | 78 – 86 |
| Stabilność wg. Marshalla + 60 ( C, kN | ( 10 |
| Odkształcenie wg. Marshalla + 60 ( C, mm | 2,0 – 4,5 |
| Moduł sztywności wg metody pełzania, MPa | ( 14 |
| Wolna przestrzeń w warstwie , % , v/v | 2,0 - 5,0 |

Tablica Nr 8     Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie  asfaltowym o zwiększonej

odporności na odkształcenia trwałe – warstwa ścieralna.

| Uziarnienie | Zawartość w mieszance mineralnej, % masy frakcja kruszywa łamane powyżej 2 mm poniżej 0,075 mm |
| --- | --- |
| 0/12,8 | 52 – 64 7 – 9 100 |
| 0/16 | 58 – 70 6 – 9 100 |
| 0/20 | 62 – 72 5 – 7 100 |

Tablica Nr 9     Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej

– warstwa ścieralna.

| Wymiary oczek sit ( , mm | Mieszanka mineralna, mm 0/25 0/20 0/16 |
| --- | --- |
| przechodzi przez 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100 - - 80 – 100 100 - 67 – 85 83 – 100 100 60 – 74 70 – 88 75 - 100 54 – 67 61 – 78 68 – 89 48 – 60 56 –70 57 – 75 40 – 50 43 – 58 48 – 60 28 – 38 30 – 42 35 – 48 20 – 28 18 – 28 25 – 36 13 – 20 12 - 20 18 – 27 11 – 18 10 – 18 16 – 23 7 – 12 9 - 14 12 – 17 6 – 11 8 - 12 11 – 15 5 – 7 6 – 9 7 – 9 |

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 08.01.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# KRAWĘŻNIKI BETONOWE

# Spis treści

# D – 08.01.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2. Materiały stosowane przy stawianiu krawężników.

    - Krawężniki betonowe.

    - Beton na ławę fundamentowa.

    - Cement.

2.2.4.   Piasek

    - Woda

2.2.6.   Bitumiczna masa zalewowa.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie koryta pod ławę.

5.2. Wykonanie  ławy pod krawężnik.

  - Ustawienie krawężnika.

# 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Ocena krawężników.

  - Sprawdzenie przygotowania podłoża.

  - Sprawdzenie wykonania ław.

6.5.   Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z ustawieniem krawężników betonowych, na ławie betonowej, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawianiu krawężników betonowych na ławie betonowej.

Roboty obejmują:

- ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem - 3841 mb

- ułożenie krawężnika 15x30 na płask, na ławie betonowej – 197 + 44 + 84 = 325 mb

1.4.  Określenia podstawowe.

Ława fundamentowa:   -  warstwa nośna z betonu, służąca do wzmocnienia krawężnika i

przenosząca obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.

Podsypka                      -  warstwa ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w

wysokości ustawionego krawężnika.

Krawężnik                    -  prefabrykowana belka betonowa, odgraniczająca chodnik dla pieszych

od jezdni.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników.

    - Krawężniki betonowe.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach podanych w pkt. 1.3.

Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN – 80/6775 – 03/01, BN – 80/6775 – 03/04.

Każda partia dostarczanych na budowę krawężników powinna posiadać atest producenta.

Wymagania dla krawężników są następujące:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 1  normy BN – 80/6775 – 03/01.

- Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN – 80/6775 – 03.04  ( ( 8 mm dla długości,  ( 3 mm dla wysokości i szerokości).

- Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25, odpowiadającego wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%, zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN, zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87

Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta, w ramach okresowej kontroli jakości.  Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości.

Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania.

2.2.2.  Beton na ławę fundamentową.

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B10 lub B15.

Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250.

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN – 86/B – 06712.

2.2.3.  Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 88/B – 30000.

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN – 88/6731 - 08.

2.2.4.  Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 87/B – 06711.

Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN – 87/6774 – 04.

2.2.5.  Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250.  Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

2.2.6.  Bitumiczna masa zalewowa.

Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN – 74/6771 – 04.

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót..

3.2.  Sprzęt do ustawiania krawężników.

Roboty związane z ustawianiem krawężników mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.  Transport.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2.  Transport krawężników betonowych.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Wykonanie koryta pod ławę.

Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN – 68/B – 06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Wymiary koryta pod ławę powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania krawężnika w planie.

Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.2.  Wykonanie ławy pod krawężnik.

Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu, z betonu B10 lub B15, wg. KPED – 1 lub zgodnie z dokumentacją.

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z warunkami normy PN – 63/B – 6251. Co 50 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewową, odpowiadającą wymaganiom normy BN – 74/6771 – 04..

5.3.  Ustawienie krawężników.

Na wykonanej  ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej 1 : 4, grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN – 90/B – 014501. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny między krawężnikami nad szczelina dylatacyjną ławy fundamentowej, należy wypełnić masa zalewową.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2.  Ocena krawężników.

Ocenę prefabrykatów do wbudowania, zgodnie z pkt. 2, należy wykonywać dla każdej partii dostarczonej na budowę.

Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być zgodna z warunkami podanymi w tab.3 normy BN – 80/6775 – 03.01.

W tab. 3 podana jest również liczba kwalifikująca i dyskwalifikująca oceniana partię elementów.

Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe badania cech krawężników objętych badaniami pełnymi.

  - Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

6.4.  Sprawdzenie wykonania ław.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją; dopuszczalna tolerancja ( 1 cm na każde 100 m,

- wysokość (grubość) ław a tolerancją ( 10% wysokości projektowanej ( 2 punkty na 100 m),

- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją  ( 20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- równość górnej powierzchni ławy (2 punkty na 100 m); tolerancja prześwitu ( 1 cm,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku ; tolerancja  ( 2 cm na 100 m ław,

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław, na próbkach sześciennych o boku 15 cm, wg. PN – 88/B – 06250.

Należy wybrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu.

6.5.  Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii krawężnika w planie – max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej – tolerancja ( 1 cm na każde 100 m badanego krawężnika.

- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnia krawężnika, a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został ustawiony prawidłowo.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z dokumentacja projektową i niniejszą SST.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m ustawionego krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem - 3841 mb

- ułożenie krawężnika 15x30 na płask, na ławie betonowej – 197 + 44 + 84 = 325 mb

Cena robót związanych z ustawieniem krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunków

- wykonanie ławy betonowej wraz z pielęgnacją betonu i rozebraniem szalunków

- ustawienie krawężnika na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubości 5 cm

- zasypaniem zewnętrznej ściany gruntem i ubicie

- wykonanie i zalanie szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej

- zaspoinowanie styków krawężnika zaprawą cementową

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

PN – 88/B – 06250        - „Beton zwykły”

PN – 63/B – 06251        - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”

PN – 79/B – 06711        - „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN – 86/B – 06712        - „Kruszywa mineralne do betonu”

PN – 90/B – 14501        - „Zaprawy budowlane zwykłe”

PN – 88/B – 32250        - „Materiału budowlane. Woda do betonów i zapraw”

PN – 88/B - 30000         - „Cement portlandzki”

BN – 88/6731 – 08         - „Cement. Transport i przechowywanie”

BN – 80/6775 – 03.01    - „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”

BN – 80/6775 – 03.04    - „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe”

BN – 87/6774 – 04         - „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

BN – 64/8845 – 02         - „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru”.

BN – 74/6771 – 04         - „Drogi samochodowe. Masa zalewowa”.

PN – 68/B – 06250         - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze”.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 08.03.01

kod CPC (WSZ) – 45233226-9

# OBRZEŻA BETONOWE

# Spis treści

# D – 08.03.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

2.1.  Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2.  Obrzeża betonowe, chodnikowe.

  - Cement.

  - Piasek.

  - Woda.

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

# 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Ocena jakości prefabrykatów.

  - Sprawdzenie przygotowania podłoża.

  - Sprawdzenie ustawienia obrzeży.

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z ustawieniem obrzeży betonowych, na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawianiu obrzeży betonowych.

Roboty obejmują:

- ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej, z zamuleniem spoin piaskiem,     -   4984 + 203  mb

1.4.  Określenia podstawowe.

Obrzeże betonowe:   -  Prefabrykowana belka betonowa, stosowana przy budowie dróg i ulic,

jako element oddzielający jezdnię od chodnika lub poboczy

Podsypka piaskowa  -  warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie

wyrównanie różnic w wysokości oraz nierówności podłoża

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.  Obrzeża betonowe chodnikowe.

Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN – 80/6775 – 03/01, BN – 80/6775 – 03/04.

Każda partia dostarczanych na budowę obrzeży powinna posiadać atest producenta.

Wymagania dla obrzezy są następujące:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 1  normy BN – 80/6775 – 03/01.

- Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN – 80/6775 – 03.04  ( ( 8 mm dla długości,  ( 3 mm dla wysokości i szerokości).

- Obrzeża betonowe powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25, odpowiadającego wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%, zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nośność obrzeża chodnikowego nie powinna być mniejsza niż 1,7 kN, zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87, w sprawie zmian do norm branżowych.

Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta, w ramach okresowej kontroli jakości.  Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości.

Obrzeża betonowe można składować na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania.

Składowanie powinno być tak wykonane aby zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników szkodliwych dla betonu.

2.2.3.  Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 88/B – 30000.

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN – 88/6731 - 08.

2.2.4.  Piasek.

Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN – 87/6774 – 04.

2.2.5.  Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250.  Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót..

3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży.

Roboty związane z ustawianiem obrzeży należy  wykonywane ręcznie.

4.  Transport.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2.  Transport obrzeży  betonowych.

Obrzeża  betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Obrzeża  należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Warunki ogólne wykonania robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogól

5.2.  Ustawienie obrzeży

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża.

Wykop koryta pod obrzeże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN – 68/B – 06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. Dno wykopów powinno być wyrównane i w razie potrzeby dogęszczone.

W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża, obsypując zewnętrzną ścianę gruntem i ubijając go.

Obrzeże należy ustawić tak, aby wyokrąglenia krawędzi wystawały ponad poziom chodnika.

Szerokość spoin między poszczególnymi elementami nie powinna przekraczać 1 cm.

W zależności od dokumentacji projektowej, spoiny należy uzupełnić piaskiem lub po oczyszczeniu i skropieniu wodą wypełnić zaprawę cementową. Spoiny wypełnione zaprawą muszą być pielęgnowane

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2.  Ocena jakości prefabrykatów.

Ocenę prefabrykatów do wbudowania, zgodnie z pkt. 2, należy wykonywać dla każdej partii dostarczonej na budowę.

Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe badania cech obrzeży objętych badaniami pełnymi.

  - Sprawdzenie przygotowania koryta.

Sprawdzenie wykonanego pod obrzeża wykopu polega na:

- równości dna wykopu,

- szerokości dna wykopu z tolerancją ( 1 cm.

6.5.  Sprawdzenie ustawienia obrzeży.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii obrzeża  w planie – max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej – tolerancja ( 1 cm na każde 100 m badanego ciągu obrzeży.

- Równość górnej powierzchni obrzeży  sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży,  a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że obrzeże zostało ustawione prawidłowo.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego obrzeża  betonowego, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z dokumentacja projektową i niniejszą SST.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m ustawionego obrzeża betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej, z zamuleniem spoin piaskiem,     -   4984 + 203  mb

Cena robót związanych z ustawieniem obrzeża obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie wykopu pod obrzeże

- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej lub ławie betonowej

- zasypaniem zewnętrznej ściany gruntem i ubicie

- wypełnienie spoin

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

PN – 88/B – 06250        - „Beton zwykły”

PN – 79/B – 06711        - „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN – 88/B – 32250        - „Materiału budowlane. Woda do betonów i zapraw”

PN – 88/B - 30000         - „Cement portlandzki”

BN – 88/6731 – 08         - „Cement. Transport i przechowywanie”

BN – 80/6775 – 03.01    - „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”

BN – 80/6775 – 03.04    - „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe”

BN – 87/6774 – 04         - „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Biuletyn PKNMiJ  Nr 7/87  - komunikat w sprawie zmian do norm branżowych

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# D – 08.05.01

kod CPV (WSZ) – 45233226-9

# NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, WIBROPRASOWANEJ

Chodniki i nawierzchnia

# Spis treści

# D – 08.05.01

# 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# 2. Materiały.

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni.

    - Piasek.

    - Kruszywo drobne.

    - Cement

    - Kostka brukowa

# 3. Sprzęt.

# 4. Transport.

# 5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

5.2.  Przygotowanie podłoża.

  - Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

  - Podbudowa (podsypka) z kruszywa.

5.5.  Nawierzchnia z kostki.

# 6.  Kontrola robót.

  - Podłoże gruntowe i podsypka.

  - Nawierzchnia z kostki.

  - Badania odbiorowe

# 7. Obmiar robót.

# 8. Odbiór robót.

# 9. Podstawa płatności.

# 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej,  na drodze:

przebudowa ulic Reymonta – Przemysłowa w Jędrzejowie, km 0+000 do 2+960,50

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej.

Roboty obejmują:

- nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej, grub. 3 cm:

chodnik, kostka szara grub. 6 cm – 1022 m2

zatoki autobusowe, kostka czerwona grub. 8 cm – 186 m2

parkingi, kostka czerwona grub. 8 cm – 240 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia i nazwy podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.  Materiały do wykonania nawierzchni.

2.2.1.  Piasek.

Piasek średnio lub gruboziarnisty na podsypkę powinien spełniać wymogi normy PN-B-11113 – „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Piasek”

2.2.2.  Kruszywo drobne.

Kruszywo drobne na podbudowę (podsypkę) pod kostkę, powinien spełniać wymogi normy PN-B-11112 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”

2.2.3.  Cement.

Cement portlandzki 25 lub 35, na podsypkę cementowo-piaskowa winien spełniać wymogi normy PN-80/B-30000. Stosunek cementu do piasku powinien wynieść 1 : 4.

2.2.4.  Kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana.

Kostka brukowa musi być wyprodukowana za zwartą strukturą, wolna od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi.

Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być nie fazowane lub zaopatrzone w fazę.

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości  +/- 3 mm

- dla wysokości  +/- 5 mm.

Powierzchnię boczną lub krawędź boczna uważa się za płaską względnie za prosta, jeżeli żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.

Wytrzymałość na ściskanie określa się na 5 – ciu kostkach wg. metody podanej w normie Nr 18501 DIN i powinna wynosić minimum 50 MPa (średnio 60 MPa).

Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%, mrozoodporność min F 100, zgodnie z normą PN-88/B-06250.

3.  Sprzęt.

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonywane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez Inżyniera.

4.  Transport.

Materiały potrzebne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, akceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki podane w dokumentacji projektowej i SST.

5.2.  Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię.

Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie, w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu.

Podłoże musi być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.3.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć warstwę podbudowy z drobnego tłucznia  lub piaskuj, o grubości podanej w dokumentacji projektowej lub zgodnej z SST. Warstwę ta należy zagęścić zagęszczarką lub walcem, tak aby stopa ludzka zostawiła ledwie widoczny ślad.

5.4.  Wykonanie podbudowy (podsypki) z drobnego kruszywa.

Na przygotowanym podłożu rozłożyć warstwę kruszywa grubości podanej w dokumentacji projektowej lub w SST. Zagęszczanie należy wykonywać przy użyciu walca wibracyjnego albo płytową zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczanie należy wykonywać do czasu aż kruszywo z górnych warstw przestanie penetrować warstwy dolne (wrzucony pojedynczy grys pod koło walca lub płytę wibracyjna zostanie zmiażdżony ).

5.5.  Nawierzchnia z kostki brukowej.

Kostkę brukową na chodnikach lub zjazdach należy układać na przygotowanej podbudowie, z zachowaniem projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych oraz z zachowaniem projektowanego wzoru.

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego, akceptowanego przez Inżyniera.

Ułożoną nawierzchnie z kostki brukowej należy zagęścić przy pomocy wibratora z osłoną z tworzywa, tak aby nie zabrudzić i nie uszkodzić kostki.

Spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić suchym piaskiem. Szerokość spoin na prostych nie może przekraczać 3 mm i 10 mm na łukach.

Do obramowania chodnika lub zjazdu należy stosować krawężnik betonowy lub obrzeża trawnikowe, odpowiadające normom BN-80/6775-03.01. i BN-80/6775-03.04.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Podłoże gruntowe.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego (Is) powinien wynosić minimum 97% maksymalnego zagęszczenia gruntu wg. normalnej próby Proctora.

Podsypka z piasku lub cementowo-piaskowa powinna być tak zagęszczona aby stopa ludzka pozostawiła ledwie widoczny ślad.

  - Nawierzchnia z kostki brukowej.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwo jakości (atest) producenta kostki. W wyjątkowych przypadkach wykonawca na polecenie Inżyniera, na swój koszt, przeprowadzi badania kostki. Obejmują one:

-    badanie wytrzymałości na ściskanie

-    badania nasiąkliwości

-    mrozoodporność

- kształt i wymiary.

Wymagania powyższych cech podano w pkt. 2.2.4.

6.3.  Badania odbiorcze.

Badania te dotyczą:

- pomiar równości nawierzchni należy wykonać co najmniej raz na każde 300 – 500 m2 oraz na każdym zjeździe lub z inną częstotliwością wskazaną przez inspektora nadzoru

- prześwit pomiędzy trzech metrowa łata a nawierzchnia nie może przekraczać 5mm

- profil poprzeczny należy wykonać przy pomocy łaty i poziomnicy lub szablonu z poziomnicą, raz na każde 300 – 500 m2 lecz nie rzadziej niż co 50 m; dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi +/- 3 mm

- sprawdzenie profilu podłużnego przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, nie rzadziej niż co 100 m, na zjazdach wg. zaleceń Inżyniera; odchylenia od projektowanej niwelety nie powinny przekraczać +/- 3 mm.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni lub zjazdu, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań materiałów, wyników kontroli jakości robót, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i SST.

9.  Podstawa płatności

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem w terenie i jakością robót, na podstawie pomiarów i badań.

Zgodnie z dokumentacja projektowa należy wykonać:

- nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej, grub. 3 cm:

chodnik, kostka szara grub. 6 cm – 1022 m2

zatoki autobusowe, kostka czerwona grub. 8 cm – 186 m2

parkingi, kostka czerwona grub. 8 cm – 240 m2

Cena robót z wykonanie nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podsypki (podbudowy)

- ułożenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wypełnieniem spoin piaskiem

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

PN-B-11113         Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11112         Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250     Beton zwykły

Norma Nr 18 501 DIN   „Kamień brukowy z betonu”