PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | Demontaż istniejących znaków i tablic wraz ze słupkami z transportem na 2 km | szt. | 53 |
| 2. | Demontaż drogowskazów i tablic wraz ze słupkami, transport 2 km | szt. | 4 |
|  | II. Oznakowanie pionowe. |  |  |
| 3. | Ustawienie nowych znaków pionowych średniej wielkości, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico znaków z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą znaki ostrzegawcze 15 + 4 = 19 znaki zakazu 8 + 25 = 33 znaki nakazu 11 znaki informacyjne 18 + 68 = 86 razem ∑ 149 szt. | szt. | 149 |
| 4. | Ustawienie nowych tablic miejscowości, dwustronnych, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą | szt. | 2 |
| 5. | Ustawienie nowych tablic i strzał dwustronnych, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą znaki E-2b szt. 1 znaki E-4 szt. 1 (dwustronny) znaki F-6 szt. 2 razem ∑ 5 szt. | szt. | 4 |
| 6. | Ustawienie nowych tabliczek, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą tabliczka T-6b szt. 3 tabliczki T-6c szt. 1 tabliczki T-16 szt. 3 tabliczka T-27 szt. 4 razem ∑ 11 szt. | szt. | 11 |
|  | III. Oznakowanie poziome. |  |  |
| 7. | Wyznaczenie linii i innych elementów | mb | 4 659 |
| 8. | Malowanie linii farbą odblaskową, o widoczności w ciągu całej doby, odporną na ścieranie, spełniająca wymogi ekologiczne i o okresie trwałości min 1 rok | m2 | 654 |
| 8. | Malowanie elementów farbą odblaskową, o widoczności w ciągu całej doby, odporną na ścieranie, spełniająca wymogi ekologiczne i o okresie trwałości min 1 rok przejścia dla pieszych 310,00 m2 przejazd dla rowerów 4,50 m2 linia zatrzymania bezwzględnego 22,50 m2 linia warunkowego zatrzymania 9,20 m2 strzały 46,11 m2 linia przystankowa 3,42 m2 pasy na powierzchniach wyłączonych z ruchu 104,50 m2 symbol „rower” 3,98 m2 razem ∑ 504,21 m2 | m2 | 505 |

Sporządził:

inż. Ryszard Weryński

KOSZTORYS OFERTOWY

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

CIĄG ULIC REYMONTA – PRZEMYSŁOWA W JĘDRZEJOWIE

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.02.04 | Demontaż istniejących znaków i tablic wraz ze słupkami, transport 2 km | szt. | 53 |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Demontaż drogowskazów i tablic wraz ze słupkami, transport 2 km | szt. | 4 |  |  |
|  |  | II. Oznakowanie pionowe. |  |  |  |  |
| 3. | D-07.02.01 | Ustawienie nowych znaków pionowych średniej wielkości, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico znaków z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą znaki ostrzegawcze 15 + 4 = 19 znaki zakazu 8 + 25 = 33 znaki nakazu 11 znaki informacyjne 18 + 68 = 86 razem ∑ 149 szt. | szt. | 149 |  |  |
| 4. | D-07.02.01 | Ustawienie nowych tablic miejscowości, dwustronnych, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą | szt. | 2 |  |  |
| 5. | D-07.02.01 | Ustawienie nowych tablic i strzał dwustronnych, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą znaki E-2b szt. 1 znaki E-4 szt. 1 (dwustronny) znaki F-6 szt. 2 razem ∑ 5 szt. | szt. | 4 |  |  |
| 6. | D-07.02.01 | Ustawienie nowych tabliczek, z blachy stalowej, ocynkowanej, lico tablic z folii odblaskowej, I – wszej generacji, tył znaku pomalowany farbą matową, szarą, na słupkach stalowych śr. 50 mm pomalowanych farbą matową, szarą tabliczka T-6b szt. 3 tabliczki T-6c szt. 1 tabliczki T-16 szt. 3 tabliczka T-27 szt. 4 razem ∑ 11 szt. | szt. | 11 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III. Oznakowanie poziome. |  |  |  |  |
| 7. | D-07.01.01 | Wyznaczenie linii i innych elementów | mb | 4 659 |  |  |
| 8. | D-07.01.01 | Malowanie linii farbą odblaskową, o widoczności w ciągu całej doby, odporną na ścieranie, spełniająca wymogi ekologiczne i o okresie trwałości min 1 rok | m2 | 654 |  |  |
| 9. | D-07.01.01 | Malowanie elementów farbą odblaskową, o widoczności w ciągu całej doby, odporną na ścieranie, spełniająca wymogi ekologiczne i o okresie trwałości min 1 rok | m2 | 505 |  |  |

razem koszt robót netto  ………………….

podatek VAT  22%  ………………….

razem koszt robót brutto  ..……………….

słownie:  ………………………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

/podpis oferenta/