Przebudowa studni kablowej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy studni kablowej w ramach przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej kolidującej z  zamierzeniem  inwestycyjnym  „MODERNIZACJA i PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC:PRZEMYSŁOWA i REYMONTA w km. Od 0+000 do 2+960,5”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy przebudowie  kanalizacji teletechnicznej

Roboty przy budowie kanalizacji obejmują:

- montaż studni kablowych   z prefabrykatów.

- demontaż kolidującej studni kablowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.1.4.

1.4.1.	Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”, pkt.2.

2.1. Piasek

Piasek do układania studni kablowej w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Studnie kablowe

Zastosowane  studnie  prefabrykowane  żelbetonowe  powinny spełniać wymagania normy 
ZN-96/TPSA-023.  oraz  wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 26.10.2005r  Dz.U. Nr  219 poz.1864

2.3. Rury z polietylenu

2.5. Elementy studni kablowych

Do wyposażenia  studni kablowych należy stosować następujące elementy:

- wietrznik do pokryw wg ZN-96/TPSA-023,

- ramy i pokrywy wg ZN-96/TPSA-023,

- wsporniki kablowe wg ZN-96/TPSA-023.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne, pkt.3.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej należy stosować:

- ubijak spalinowy,

- koparkę  jednonaczyniową kołową,

- żuraw samochodowy,

lub inny sprzęt zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.4.

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyładowczego

lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.5.

Budowę kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać przed przystąpieniem do robót drogowych.

5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Trasa kanalizacji

5.1.2. Głębokości i szerokość wykopów

Głębokość  i szerokość wykopów pod studnie kablowe dostosować do wielkości  budowanej studni .

5.1.4. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

5.2. Układanie ciągów kanalizacji

5.2.1. Głębokość ułożenia kanalizacji

5.2.2. Prostolinijność przebiegu

5.2.3. Spadek kanalizacji

5.2.4. Układanie i łączenie rur

5.2.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Wprowadzenie ciągów kanalizacji kablowej powinno kończyć się w zabetonowanej części gardła.

5.3. Skrzyżowanie kanalizacji z drogami

5.4. Skrzyżowanie kanalizacji z urządzeniami podziemnymi

5.5. Montaż studni kablowych

Studnie kablowe powinny być wykonane z elementów prefabrykowanych.. Przy montazu stosować instrukcję producenta.  Ramę włazu należy ustawić w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie terenu (projektowanej niwelety). Ramę na włazie studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą..

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Sprawdzanie materiałów

Sprawdzanie materiałów użytych do budowy studni kablowej polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami uzgodnionych warunków technicznych.

6.2. Sprawdzenie terenu w miejscu studni kablowej

Należy sprawdzić stan uporządkowania terenu w miejscach studzien kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji

6.4. Sprawozdanie prawidłowości wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiadać atest stwierdzający wykonanie zgodne z normami.

Po wbudowaniu ich w ciągi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidłowość montażu i ustawienia,

- wysokość osadzenia ram.

Pomiar należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej i przez oględziny.

6.5. Sprawdzenie wprowadzeń rur do studni kablowych

Sprawdzenie polega na:

- uszczelnienia otworów w komorze kablowej.

6.6. Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru  studnię kablową należy uznać za wykonaną zgodnie
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST dały dodatni wynik. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7. Przedmiar Robót

Ogólne zasady przedmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla studni kablowej jest 1 sztuka

8. Odbiór Robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i transport materiałów

- wykonanie demontażu kolidujących elementów,

- transport i utylizacje zdemontowanych materiałów

- wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej posadowienia studni kablowej

10. Przepisy związane

10.1. Normy

2. PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. ZN-96/TPSA-011	Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

7. ZN-96/TPSA-023	Studnie kablowe. Wymagania i badania.

8  ZN-00/TDSA.-011 Studnie kablowe. Wymagania i badania

9  PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji , badania

10.2. Inne dokumenty

- Zarządzenie Ministra Łączności Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Załącznik pn. „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 październik 2005rn w sprawie warunków technicznych jakim powuinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie