Jędrzejów   luty 2011

Wykonawca:	Przedmiar robót

Inwestor:	Gmina Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33

28-300 Jędrzejów

Budowa:

Jędrzejów ul. 11 Listopada 33b

Obiekt:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie

Instalacja:

komputerowa, telefoniczna i alarmowa

Sporządził:			Zatwierdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

A)  	PRACE DEMONTAŻOWE

001)       KSNR 9-0402-050000

demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego  podtynkowego lub natynkowego

Ilość:		20,0000 SZT.

002)       KSNR 9-0403-060000

demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm

Ilość:		15,0000 SZT.

003)       KSNR 9-0301-030000

demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub kabelkowego okrągłego

Ilość:		220,0000 M

B)  	MONTAŻE INSTALACJI

004)       KSNR 5-0202-030000

montaż tablicy rozdzielczej kompletnej po uprzednim jej zmontowaniu (tablica NXL 4x24 z wyposażeniem: wyłącznik FR-304 -125 szt.1,R 303/35 szt 1, ochronniki kl.B+C kpl.1 wył.różn prąd.P302 25-30 A szt.7,  i  S301 B16 szt.9)

Ilość:		1,0000 SZT.

005)       KSNR 4-2005-050000

przejścia przez ściany betonowe  lub stropy,dla linii zasilających

Ilość:		8,0000 SZT.

006)       KSNR 5-0303-060200

linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi o  przekroju żył YDY 5x10 mm2,w rurach winidurowych o średnicy 50 mm,pod tynkiem,podłoże z cegły

Ilość:		5,0000 M

007)       KNR 510-0604-080000

obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych

Ilość:		10,0000 szt.

008)       KSNR 5-0401-060000

wypusty na LSW,przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych rvkln p.t.,w budynkach administracyjnych podłoże z cegły

Ilość:		1,0000 SZT.

009)       KNR 508-0403-120000

montaż szafy krosowniczej wg SST

Ilość:		1,0000 SZT.

010)       KNR 508-0008-040000

montaż na ścianach i stropach korytek siatkowych typu BAKS

Ilość:		78,0000 M

011)       KNR 508-0218-030000

przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z listw przewody zasilające komputery (YDYżo3x2,5)

Ilość:		650,0000 M

012)       KNR 508-0218-010000

przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z listw (przewody FPT kat.5e   4x2x0,5)

Ilość:		2300,0000 M

013)       KNR 508-0009-050000

montaż osprzętu instalacyjnego,  gniazd wtyczkowych w ramkach listwach.

(gniazda dla zasilania komputerów DLP 2x2P  szt 33 dla sieci komputerowej  tefefonów RJ 4t kat.5e szt.33 razem =66szt

Ilość:		66,0000 SZT.

014)       KNR 403-1206-010000

sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

Ilość:		32,0000 POMIA

015)       KNR 507-0408-050000

uruchamianie i badania

Ilość:		1,0000 SZT.

016)       KNR 501-0818-010000

rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy. kabel o liczbie par 10.

Ilość:		16,0000 SZT.

017)       KNR 708-0402-050000

układ sygnalizacji montaż czujek ruchu

Ilość:		16,0000 SZT.

018)       KNR 506-1601-100000

zainstalowanie centralki sygnalizacji,kllawiatury,syreny zewnętrznej oraz przekażnika telefonicznego

Ilość:		4,0000 SZT.

019)       KNR 708-0303-010000

układ sterowania -powiadomienia o włamaniu

Ilość:		1,0000 SZT.

020)       KNR 504-0501-010000

montaż baterii akumulatorów kwasowych stacyjnych.typ ogniwa sd o pojemności do 490 ah.

Ilość:		1,0000 SZT.

021)       KNR 504-0516-040000

uruchomienie baterii akumulatorów zasadowych, wszystkie typoszeregi.

Ilość:		1,0000 SZT.

022)       KNR 403-1206-010000

sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych

Ilość:		16,0000 POMIA

023)       KNR 506-0502-020000

uruchomienie zespołów emisji programów. liczba linii wejściowych i wyjściowych 40.

Ilość:		1,0000 ZESP

024)       KNR 571-0903-030000

przygotowanie oprogramowania systemu alarmowego-technologia wykonania oprogramowania systemu włamania

Ilość:		1,0000 SZT.

025)       KNR 507-1015-040000

próby systemu alarmowego

Ilość:		1,0000 SZT.

026)       KNR 507-1015-020000

szkolenie z zakresu podstawowego działania systemu

Ilość:		1,0000 SZT.

027)       KNR 508-0107-030000

an. listwy układane w istniejącym budynku( listwy kopletne z pokrywą,przegrodą i z kątami wewnętrnymi płaskimi i zaślepkami

Ilość:		30,0000 M

028)       KNR 508-0218-010000

przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z listw

Ilość:		30,0000 M

029)       KNR 206-0810-040000

rozbiórka chodników,  z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.

Ilość:		20,0000 M2

030)       KNR 201-0701-030100

ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV

Ilość:		60,0000 M

031)       KNR 510-0301-010000

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

Ilość:		120,0000 m

032)       KNR 510-0303-020000

układanie rur ochronnych z PCV-S o średnicy do 50,0 mm

Ilość:		60,0000 m

033)       KNR 508-0207-040000

przewód optyczny ZXOTKtsdD16J 4x4

Ilość:		100,0000 M

034)       KNR 201-0704-030200

ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV

Ilość:		60,0000 M

035)       KNR 206-0502-050000

chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7.rodzaj podsypki piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową.

Ilość:		20,0000 M2

C)  	POMIARY-BADANIA

036)       KNR 403-1202-010000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość:		8,0000 POMIA

037)       KNR 403-1202-020000

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3.

Ilość:		1,0000 POMIA

038)       KNR 403-1205-050000

badanie skuteczności ochrony - pomiar pierwszy

Ilość:		1,0000 POMIA

039)       KNR 403-1205-060000

badanie skuteczności ochrony - pomiar następny

Ilość:		33,0000 POMIA

040)       KNR 403-1204-040000

sprawdzenie i pomiar wył. różnicowo-prądowego

Ilość:		7,0000 SZT.