GMINA JĘDRZEJÓW

UL. 11 LISTOPADA 33a

28-300 JĘDRZEJÓW

Znak sprawy: RIZP.271.8.2016

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I”

Zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Jędrzejów 08.06.2016r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Jędrzejów,

ul. 11 Listopada 33a,

28-300 Jędrzejów

NIP 656-22-13-098, REGON 291009774

tel. 041 38 610 10, fax. 041 386 12 67

e-mail: grzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl , szczepan.jaczynski@umjedrzejow.pl

strona internetowa: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164) – zwana w dalszej części ustawą pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

2. Zakres przedmiotowych robót ograniczony etapem I obejmuje wykonanie przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Kolejowej i M. Reja oraz budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Cichej, Spokojnej, Nowej, W. Kadłubka, Kolejowej, M. Reja, wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy Przemysłowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Reymonta w Jędrzejowie.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:

2.1. przebudowę ul. Kolejowej (Nr 328059T) w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. „mapa poglądowa - zakres robót ul. Kolejowa”,  obejmującym m.in.:

a) roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) przebudowę istniejących chodników,

c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową,

d) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

e) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym,

g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

2.2. przebudowę ul. M. Reja (Nr 328099T) w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. „mapa poglądowa - zakres robót ul. M. Reja”,  obejmującym m.in.:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową,

c) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

d) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym,

e) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

2.3. przebudowę ul. S. Konarskiego w zakresie poglądowo przedstawionym na załączniku pn. „mapa poglądowa - zakres robót ul. S. Konarskiego”, obejmującym m.in.:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

b) przebudowę istniejących chodników,

c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową,

d) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

e)  regulację wysokościową istniejącej infrastruktury usytuowanej w pasie drogowym,

g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

2.4. budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Reja, Kadłubka, Nowa, Kolejowa wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy Przemysłowej

2.5. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Reymonta w Jędrzejowie.

3. Opis oraz szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem nr 7 do niniejszej SIWZ ,w skład której wchodzą:

a) opracowania projektowe:

- dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie”,

- projekt budowlany pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w Jędrzejowie w rejonie ulic: Cicha, Spokojna, Reja, Kadłubka, Nowa, Kolejowa oraz na gruntach wsi Książe Skroniów”,

- projekt budowlany pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie kolejowy PKP S.A. linii Nr 008 Warszawa – Kraków, w gminie Jędrzejów”,

- projekt budowlany pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Przemysłowej”,

-  projekt technologiczny pn.: „Dokumentacja na zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowanej pod linią kolejową”,

- projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Reymonta                            w Jędrzejowie”,

- projekt stałej organizacji ruchu dróg gminnych w ciągu ulic S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie

Uwaga: Zamawiający załączył opracowania projektowe dotyczące branży drogowej dla realizacji całości zamierzenia inwestycyjnego przy czym zakres branży drogowej dla niniejszego przedmiotu zamówienia obejmuje tylko ETAP I, którego zakres został określony na zbiorczej mapie poglądowej Etapu  I oraz mapach poglądowych: zakres robót ul. Kolejowa, zakres robót ul. M. Reja, zakres robót ul. S. Konarskiego.

b) „zbiorcza mapa poglądowa etap I” oraz „mapy poglądowe: - zakres robót ul. Kolejowa,                     - zakres robót ul. S. Konarskiego, - zakres robót ul. M. Reja,

c) przedmiary robót – dla etapu I,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autorów poszczególnych dokumentacji technicznych, którzy jeśli zajdzie taka konieczność sporządzą stosowne opinie. Opinia  autora projektu będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”.

5 . Kod CPV: 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenie robót budowlanych)  – do dnia 14.10.2016 r.

2. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 28.10.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Uczestnikiem postępowania mogą być Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy pzp. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1  zawarte jest w pkt. 6 Formularza oferty.

2.  Niezależnie od powyższego ogólnego warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien spełnić także warunki w zakresie:

a). posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj.  udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

-  dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie odcinka drogi asfaltowej o długości co najmniej 2,0 km każda oraz

- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości co najmniej 2,5 km każda.

b). dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami które będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- drogowej

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

c). znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu umowy, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

d). znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej wysokości, co najmniej 2 000 000,00 zł

e). niepodlegania wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, na zasadach określonych powyżej, solidarnie odpowiada z Wykonawcą za ewentualną szkodę Zamawiającego powstała  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V,  ppkt. 2,  lit. a niniejszej SIWZ musza być:

a).  wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych z podaniem: nazwy i lokalizacji, opisu wykonywanego zakresu robót (w szczególności długości wybudowanego bądź przebudowanego odcinka drogi asfaltowej oraz długości wybudowanego odcinka kanalizacji), wartości robót, terminu rozpoczęcia i zakończenia robót oraz odbiorcy (Zamawiającego) – sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b). dowody dotyczące robót, przedstawionych w wykazie zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, o którym mowa powyżej, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Dowodami mogą być:

- poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie,  zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

2. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. b niniejszej SIWZ musza być:

a). Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj. kierownika budowy (robót) w specjalności drogowej i  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

b). oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w pkt. 6 Formularza oferty.

3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. c niniejszej SIWZ musi być: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. d niniejszej SIWZ musi być: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł  – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku”

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącego tego podmiotu.

5. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. e niniejszej SIWZ musza być:

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w pkt. 6 Formularza oferty

b). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

d). lista podmiotów,  należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawca winien złożyć informację o przynależności bądź nieprzynależności do grupy kapitałowej na druku sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do przedmiotowej informacji należy dołączyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w rozdz. V, pkt. 3 niniejszej SIWZ, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o oddaniu mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ.

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

9. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. a, b, c, d niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących).

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI ppkt. 5 lit. b, c niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

11. Dokument o którym mowa w powyższym ppkt. 10 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty o których mowa w powyższym ppkt. 10 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w powyższym ppkt. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis zamieszczony w powyższym ppkt. 11 dotyczący terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

13. Wszystkie dokumenty przedkładane do oferty a sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym prze wykonawcę.

14. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierały błędy oraz wykonawców którzy nie złożyli pełnomocnictw, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

15. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

VII. Udział podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. a, b, c, d niniejszej SIWZ , dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub pełnomocnika ustanowionego przez wspólników konsorcjum.

3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy wspólnik musi złożyć dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 5 niniejszej SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

4. Zgodnie z art. 141 ustawy pzp, Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.  W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu (fax 041 386 12 67) lub drogą elektroniczną (szczepan.jaczynski@umjedrzejow.pl; grzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl) z wyłączeniem przypadku wykonania przez wykonawcę (na wezwanie przekazane faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego) dyspozycji art. 26 ust. 3, która następuje tylko w formie pisemnej.

2. Strona, która otrzymuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub droga elektroniczną, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania takiego dokumentu bądź informacji.

3. Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem lub drogą elektroniczną uznaje się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Grzegorz Maruszak – Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

- Szczepan Jaczyński – Inspektor Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

e-mail: szczepan.jaczynski@umjedrzejow.pl; grzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl

fax. 041 386 12 67

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Wszelkie zapytania należy kierować na adres zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII ppkt 1 niniejszej SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a). pieniądzu;

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c). gwarancjach bankowych;

d). gwarancjach ubezpieczeniowych;

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem „Wadium w przetargu na Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I”

Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i w banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego).  Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie Zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium.

5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

a). w art. 46 ust. 4a ustawy pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów nalężących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b). w art. 46 ust. 5 ustawy pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Poza w/w z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.

8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

X. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej wg formularza oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

3. Oferta jak i wszelkie oświadczenia i dokumenty załączone do oferty sporządzonej przez Wykonawcę muszą być podpisane przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane przez przedstawiciela wykonawcy podpisującego ofertę. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, należy nanieść na nich klauzulę „Za zgodność z oryginałem” z podpisem Wykonawcy.

4. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączone dokumenty i oświadczenia winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość oferty.

5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie).

6. Na opakowaniu oferty należy zamieścić adres Zamawiającego tj. Gmina Jędrzejów,                        ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów oraz następującą informację: „Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP I - nie otwierać przed 23.06.2016 r. godz. 11:00”

7. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania oferty) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

8. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania oferty. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów w sekretariacie (pok. nr 12), w terminie do dnia 23.06.2016r.  do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33b, 28-300 Jędrzejów w dniu 23.06.2016r.  o godzinie 11:00.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z  dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.

3. Cena oferty winna obejmować m.in. następujące koszty:

- wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji  przedmiotu zamówienia, organizacji i zagospodarowania placu, zaplecza budowy, bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu i demontażu obiektów tymczasowych po zakończeniu budowy,

- pokrycia kosztów zużycia i doprowadzenia wody i energii elektrycznej,

- zakup i transport materiałów i urządzeń, w tym również materiałów masowych.

Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadające wymagane prawem i normami atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- koszt wszystkich uzgodnień (w szczególności uzgodnień/zgłoszeń z: UM Jędrzejów, PKP PLK S.A. ZLK Kielce, RE Kielce, Rejon Dystrybucji Gazu Kielce, Orange Polska S.A. oraz Wodociągami Jędrzejowskimi Sp. z o.o.), opracowań, prób, badań, analiz, ekspertyz, ocen i odbiorów robót w tym technicznych (w szczególności odbioru technicznego wykonanej kanalizacji deszczowej, w tym odbioru przez PKP PLK S.A.) wymaganych dla wykonanych robót budowlanych przez strony trzecie, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa

Uwaga: W związku z lokalizacją, w przeznaczonym do przebudowy pasie drogowym, urządzeń wod.-kan., sieci gazowych i energetycznych (w tym sieci i urządzeń energetycznych zarządzanych przez spółki PKP) roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być wykonywane w uzgodnieniu i w razie zaleceń pod nadzorem spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o., RE Kielce, RDG Kielce, właściwych Spółek bądź Zakładów odpowiedzialnych za mienie PKP,

- koszt ewentualnego zajęcia pasów drogowych,

- koszt uzyskania zgody wejścia w teren kolejowy od PKP PLK S.A. ZLK w Kielcach,

- koszt wytyczenia w terenie istniejącej linii kablowej przez PKP Energetyka,

- koszt opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót.

Projekt zmiany organizacji ruchu winien zapewniać ciągły ruch pojazdów i pieszych, w trakcie wykonywania robót budowlanych.

- koszt odpowiedniego i zgodnego z przepisami zabezpieczenia i oznakowania robót, mający na celu zapewnienie ciągłości ruchu pojazdów i pieszych,

- koszt opracowania kosztorysów ofertowych oraz harmonogramu rzeczowo – finansowano – terminowego,

- wypłaty wszystkich rekompensat z tytułu: odszkodowań, opłat na rzecz osób trzecich, za szkody powstałe w czasie realizacji robót lub związanych z czasowym utrudnieniem lub ograniczeniem ich praw do dysponowania (korzystania) w związku z prowadzonymi robotami przez Wykonawcę,

- koszt obsługi geodezyjnej,

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności koszt opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz zasobów PKP PLK S.A. ZLK Kielce,

- koszt opracowania kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartości wykonanych robót),

- koszt odtworzenia, napraw, sprzątania dróg, chodników – jeśli potrzeba ich  wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami,

- koszt wycinki drzew i zakrzaczeń kolidujących z trasą kanalizacji deszczowej,

- koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów

Uwaga: Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użytku tj.: gruz, zniszczone elementy betonowe itp., Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

- materiały z rozbiórki w szczególności zdemontowane: włazy, wpusty, oznakowanie, kostkę brukową, kostkę granitową (Uwaga: kostka brukowa winna być złożona na paletach, a kostka granitowa w workach - które Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt), Wykonawca przetransportuje i złoży w/w kostkę w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 10 km od placu budowy. Fakt ten winien być potwierdzony protokolarnie w obecności inspektora nadzoru.

Dodatkowo Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu gotowość do transportu w/w materiałów z rozbiórki z trzydniowym  (3 dni robocze) wyprzedzeniem.

- koszt wykonania dokumentacji fotograficznej na nośniku (płyta CD) – minimum 50 zdjęć

- koszty wykonania, konserwacji i ustawienia tablic informacyjnych (3 szt.) o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym. Tablica winna być wykonana z trwałych materiałów i zawierać co najmniej nazwę zadania i informację o jego realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”,

- ryzyko i zysk Wykonawcy.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z powyższym zalecane jest dla Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie uproszczonej dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej jak również przyszłego placu budowy.

5. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny za wykonanie przebudowy dróg (roboty branży drogowej i budowa kanalizacji deszczowej) oraz za budowę kanalizacji sanitarnej, w rozbiciu na wartości brutto i netto oraz należny podatek VAT.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

a).  cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – waga -  95%

b). okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości (w miesiącach) – waga - 5%

2. Sposób wyliczenia punktów oferty:

a). dla kryterium „cena” - według formuły:

C=Cn/Cb x 95%            1%=1 punkt

gdzie:

C – ilość punktów oferty rozpatrywanej

Cn – cena najniższej oferty wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Oferta z najniższą ceną otrzyma 95 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona według powyższego wzoru. Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku.

b). dla kryterium „okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości” - według formuły:

G=Gn/60 x 5%            1%=1 punkt

gdzie:

G– ilość punktów oferty rozpatrywanej

Gn – liczba miesięcy udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości w ofercie rozpatrywanej

60 – maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości

Oferta, w której Wykonawca zaoferował 60 miesięcy lub dłuższy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości otrzyma 5 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona według powyższego wzoru.

Uwaga:

Zamawiający informuje iż:

- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi – 36 miesięcy

- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy, dla obliczenia przedmiotowego kryterium.

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku

c). Ostateczna ilość punktów oferty

P= C+G

P- ostateczna ilość punktów oferty badanej

C- ilość punktów oferty badanej dla kryterium „cena”

G- ilość punktów oferty badanej dla kryterium „okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady i gwarancji jakości”

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ostateczną ilość punktów.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5. Zamawiający poprawi w ofercie:

a). oczywiste omyłki pisarskie

b). oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c). inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. W przypadku gdy cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielnie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d). terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o której mowa w pkt. XV ppkt. 1 lit. a).  na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Termin po którym może zostać podpisana umowa zostanie wskazany w informacji o wynikach postępowania. Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a). wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy

b). przedłożenia kosztorysów ofertowych

c). przedłożenia uzgodnionego z Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego zamówienia,

d).  przedłożenia umowy regulującej współpracę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

e). złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a). pieniądzu;

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c). gwarancjach bankowych;

d). gwarancjach ubezpieczeniowych;

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w powyższym ppkt 2.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczanie musi być zgodna z art. 151 ustawy pzp, czyli zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i 3 ustawy pzp.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

1. W postępowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

2. Zastosowanie maja również następujące przepisy wykonawcze:

a). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawania odwołań (Dz. U. z 2014r. poz. 964)

b). Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołań oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238)

XIX. Informacje dotyczące podwykonawstwa

1. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie (pkt. 11 Formularza oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w powyższym ppkt. 4 w szczególności dotyczące:

a). niespełnienia wymagań określonych w pkt. XXI SIWZ

b). gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ppkt. 5, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w powyższym ppkt. 5 lit. a i b.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ppkt. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł

11. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w powyższym ppkt. 5 lit. b)., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej.

12. Do zamiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednie powyższe pkt. 4-11.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ppkt. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należyte wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Zamawiającego o terminie zgłaszania uwag.

17. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o których mowa w powyższym ppkt. 16, Zamawiający może:

a). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b). złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

XX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXI. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowa o podwykonawstwo (sporządzona tylko i wyłącznie w formie pisemnej) winna zawierać w szczególności:

1). określenie stron umowy

2). szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który to zakres winien być tożsamy (zawierać się) w zakresie umowy pomiędzy Zamawiającym (ewentualnie Wykonawcą) i Wykonawcą (ewentualnie podwykonawcą).

3). kosztorys ofertowy robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę (w formie załącznika do umowy)

4). wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo oraz przewidywać wypłatę tego wynagrodzenia w formie pieniężnej na podstawie wystawionej faktury bądź rachunku.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, określona w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy), wynikającego ze złożonej oferty Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy), kosztorysu ofertowego Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy) oraz umowy pomiędzy Zamawiającym (ewentualnie Wykonawcą)  a Wykonawcom (ewentualnie podwykonawcą).

5). termin realizacji robót

XXII. Informacja o umowach o podwykonawstwo,  których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo , których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają umowy o dostawy lub usługi o wartości poniżej 50 000,00 zł z zastrzeżeniem postanowień art. 143b ust. 8 ustawy pzp.

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za  wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane.

XXIV. Informacje ogólne

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający  nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.

10. W sprawach nie objętych niniejszą SIWZ zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)

XXV. Załączniki do SIWZ

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował – załącznik nr 3

4. Informacja o przynależności bądź nieprzynalezności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5. Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 - (wzór do ewentualnego wykorzystania)

6. Wzór umowy – załącznik nr 6

7. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7