- Czy kosztorys ofertowy załączany do oferty może być w formie uproszczonej?

SP2 w Jędrzejowie.

Ad. 1 Kosztorys załączony do oferty może być w formie uproszczonej. Do kosztorysu należy załączyć tabele elementów scalonych oraz zestawienia R,M,S z podaniem ilości i ceny.

- W poz. 10 występuje zapis „szkło bezpieczne w kolorze RAL”.

Prosimy o  sprecyzowanie czy kolor RAL dotyczy to koloru szyby czy koloru profili i sprecyzowanie koloru wg palety RAL.

Ad. 2 Szyba przezroczysta bezpieczna, profil malowany proszkowo w kolorze RAL 8001.

- W poz. 17 ujęto malowanie wewnętrzne tylko w zakresie części wykonanych

Uzupełnień, natomiast nie uwzględniono malowania ościeży przy oknach i drzwiach w ilości 170,25 m2. Pozycje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej nie uwzględniają malowania. Prosimy o prawidłowe określenie zakresu robót i uzupełnienie obmiaru.

- W poz. 17 ujęto malowanie wewnętrzne tylko w zakresie części wykonanych

uzupełnień. Zgodnie ze sztuką budowlaną należy wykonać malowanie całej powierzchni ściany na której wykonywane są prace lub całego pomieszczenia. Prosimy o stanowisko Zamawiającego w zakresie malowania i podanie prawidłowego obmiaru np. malowanie ścian, w których wymieniane są okna i drzwi w ilości łącznej wraz z ościeżami 1648,083 m2.

Ad. 3 Ad. 4 poz. nr 17 i nr 18 -  Należy przyjąć malowanie tylko ościeży

po wymianie okien
i drzwi jak również malowanie ściany wewnętrznej okiennej po podmurowaniu okien (elewacja E). W związku z powyższym należy przyjąć następującą ilość:

Ściana wewnętrzna okienna 5,5x3,0m=16,5 m2

Ościeża wewnętrzne 170,25 m2. RAZEM W POZ. 17 I POZ. 18 PRZYJĄĆ 186,75 m2

- Zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym stolarka okienna winna być PCV

Natomiast Specyfikacja Techniczna narzuca wykonanie stolarki okiennej jako

drewnianej, stalowej lub aluminiowej.

Prosimy o poprawienie zapisu w specyfikacji technicznej.

Ad. 5 Stolarka okienna ma być PCV zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót – stolarkę PCV należy przyjąć do wyceny w ofercie.

6.	Wg przedmiaru należy zastosować w oknach do szklenia szkło zwykłe

(z wyłączeniem okna O2), natomiast wg Specyfikacji technicznej, winna być szyba

bezpieczna przeciwwłamaniowa.

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zestawów szybowych w oknach. Czy nie winna

być zastosowana od wewnątrz szyba bezpieczna a od zewnątrz zwykła.

Ad. 6 W oknach należy zastosować szklenie zwykłe przezroczyste – zestaw dwuszybowy  termoizolacyjny  - współczynnik przenikania ciepła dla szyb  U=1,1 W/(m2*K)}, profil PCV trzykomorowy w kolorze białym -  izolacyjność U= 1,5 W/m²K. W oknach O2 (sala sportowa) należy przyjąć zestaw dwuszybowy, od wewnątrz szkło bezpieczne klasy O2 (kod  33.1) od zewnątrz szyba zwykła.

- W poz. 6 występuje okno O2 szkolne szkłem bezpiecznym odpornym na uderzenie. Prosimy o określenie klasyfikacji zestawu szybowego (np. klasy P1-P6 od wewnątrz lub szklenie bezpieczne, od zewnątrz szyba zwykła).

Ad. 7 jak w poz. Ad. 6

- Czy okna O2 mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki? Prosimy o podanie ile mechanizmów przyjąć na jedno okno.

Ad. 8 Okna O2 mają mieć otwierane tylko dolne kwatery, pozostałe kwatery stałe. Nie ma potrzeby wyposażenia okien w mechanizm otwierania z poziomu posadzki.

- Ile nawiewników należy przyjąć? Czy jeden na okno czy jeden na kwaterę? Prosimy o podanie liczby nawiewników higrosterowalnych.

Ad. 9 Należy przyjąć 1 szt. nawiewnika na jedno okno.

- Brak określenia dla stolarki okiennej w dokumentacji otwieralności i uchyłu dla okien. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej.

Ad. 10 W załączeniu schemat podziału, uchyłu i rozwierania dla okien (rys nr 1)

SP w Podchojnach:

11. W przedmiarze nie uwzględniono malowania ościeży przy oknach i drzwiach

w ilości 135,02 m2. Pozycje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej nie

uwzględniają malowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję.

- Zgodnie ze sztuką budowlaną należy wykonać malowanie całej powierzchni ściany

na której wykonywane są prace lub całego pomieszczenia. Prosimy o stanowisko Zamawiającego w zakresie malowania i podanie prawidłowego obmiaru np. malowanie ścian, w których wymieniane są okna i drzwi w ilości łącznej wraz z ościeżami 856,288 m2.

Ad. 11 Ad. 12 Należy przyjąć malowanie tylko ościeży po wymianie okien 
i drzwi. Ilość 135,02 m2 – podstawa wyceny dowolna np. KNR 2-02 1505-01+ KNR 2-02 1505-02 jako dodatek za 3x malowanie.

- Zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym stolarka okienna winna być PCV natomiast Specyfikacja techniczna narzuca wykonanie stolarki okiennej jako drewnianej, stalowej lub aluminiowej. Prosimy o poprawienie zapisu w specyfikacji technicznej.

Ad. 13 Jak w poz. Ad. 5

- Wg przedmiaru należy zastosować w oknach do szklenia szkło zwykłe, natomiast wg Specyfikacji technicznej, winna być szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju zestawów szybowych w oknach. Czy nie winna być zastosowana os wewnątrz szyba bezpieczna a od zewnątrz zwykła?

Ad. 14 jak w poz. Ad. 6

- Ile nawiewników należy przyjąć? Czy jeden na okno czy jeden na kwaterę? Prosimy o podanie liczby nawiewników higrosterowalnych.

Ad. 15 jak w poz. Ad. 9

- Brak określenia dla stolarki okiennej w dokumentacji otwieralności i uchyłu dla okien. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej.

Ad. 16 W załączeniu schemat podziału, uchyłu i rozwierania dla okien (rys nr 2)

SP2 w Jędrzejowie:

1. W poz. 32 na docieplenie elewacji błędnie zobmiarowano elewację G, winno być

21,21 x 11,20 a nie 12,21 x 10,55. Prosimy o skorygowanie obmiaru o 108,736 m2.

W poz.  32 winno być łącznie 1519,669 m2.

Ad. 1 W poz. 32 zmienić obmiar na 1519,669 m2 – oczywista omyłka

2. Analogicznie w poz. 34 ulegnie zmianie obmiar na 1756,819 m2.

Ad. 2 W poz. 34 zmienić obmiar na 1756,819 m2 – analogia do pomyłki w poz. 32

3. W poz. 44 przyjęto błędnie szerokość obróbki – parapetu 35 cm. Szerokość

obróbki przyjmuje się wg KNR w rozwinięciu. Przy szer. Ościeża 35 cm (poz.36)

obróbka  winna wynosić 5(na okno) + 35(ościeże) + 5(występ) + 5(podwinięcie) = 45 cm.

Prosimy o korektę obmiaru w poz.44 na łączną ilość 91,00 m2.

Ad. 3 Pokrycie blachą gzymsów wieńczących i międzypiętrowych, podokienników, okapników, kapiteli i innych i drobnych występów w elewacji, górnych i bocznych powierzchni murów ogniowych i attyk oraz obróbki kołnierzy kominów i ścian wywietrzników drewnianych i świetlików oraz innych elementów wystających ponad połać dachową oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, bez uwzględnienia zakładów. Uwzględnia się natomiast ewentualne pasy usztywniające. Dla uproszczenia obliczania powierzchni można przyjmować wymiary pokrywanego elementu powiększone o 7 cm w kierunku szerokości i o 5 cm w kierunku długości - za każdą wystającą krawędź.

Szerokość ościeża okiennego po dociepleniu (mur ponad cokołem) wynosi ok. 28 cm (w poz. 33 zaokrąglono do 30 cm), natomiast ościeże okna w cokole wynosi po dociepleniu ok. 18 cm (w poz. 36 zaokrąglono do 20 cm). Oferent błędnie ocenia szerokości ościeży po dociepleniu elewacji. W związku z powyższym przyjęto szer. 35cm parapetu w murze ponad cokołem i 25 cm parapetu w murze cokołu budynku. Obmiar w poz. 44 należy pozostawić bez zmian.

4. Brak w przedmiarze demontażu i wykonania parapetów wew. Czy należy je

uwzględnić, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem materiału

oraz o podanie szerokości, grubości oraz koloru w jakim mają być wykonane.

Ad. 4 Nie przewiduje się wymiany podokienników wewnętrznych w budynku.

5. W przedmiarze w pozycjach na instalacje odgromowe, brak demontażu

i wykonania zawodów poziomowych na dachu głównym i kominach szkoły.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe roboty nie wchodzą w zakres przetargu.

Ad. 5 Dachy budynków szkoły są po remoncie pokryci i instalacji odgromowej. W związku z powyższym nie przewiduje się na budynku głównym i kominach wymiany instalacji odgromowej.

6. Jaki typ profilu należy przyjąć w stolarce okiennej?

Ad. 6 Należy przyjąć jako minimum profil 3-komorowy w kolorze białym.

7. Czy okna mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki?

Prosimy o podanie ile mechanizmów przyjąć na jedno okno.

Ad. 7 Okna nie będą wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki.

SP w Podchojnach:

8.  W poz.30 przyjęto błędnie szerokość obróbki parapetu 38cm. Szerokość

obróbki przyjmuje się w rozwinięciu. Przy szer. ościeża 32cm (poz.19) winna

wynosić 5(na okno) + 32(ościeże) + 5(występ) + 5(podwinięcie) = 47cm.

Prosimy o korektę obmiaru w poz. 30 na łączną ilość 76,342 m2.

Ad. 8 Wyjaśnienie jak w Ad. 3 - Obmiar w poz. 30 należy pozostawić bez zmian.

9.  W poz. 44 nie uwzględniono podmurowania ogniomuru o dł. 10,13 mb w

ilości 0,633 m3.   Prosimy o korektę obmiaru w poz. 44 na łączną ilość 7,477 m2.

Ad. 9 Obmiar poz. 44 policzony prawidłowo – pozostawić bez zmian.

10. W poz. 46 nie uwzględniono uzupełnienia tynków na ścianie szczytowej kominów

z jednej strony w ilości 1,638 m2 oraz podmurowania ogniomuru o dł. 10,13 mb

w ilości 2,533 m2. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 46 na łączną ilość 46,579 m2.

Ad. 10 Obmiar poz. 46 zmienić na 44,046 m2

11.  W poz. 47 nie uwzględniono przyklejenia siatki na ścianie szczytowej kominów z jednej

strony w ilości 3,276 m2 oraz na ogniomurze o dł. 10,13 mb w ilości 2,533 m2.

Prosimy o korektę obmiaru w poz. 47 na łączną ilość 69,427 m2.

Ad. 11 Obmiar poz. 47 zmienić na 66,894 m2

- Analogicznie w poz. 48. ulegnie zmianie obmiar na 69,427 mb.

Ad. 12 Obmiar poz. 48 zmienić na 66,894 m2

- W poz. 59. błędnie zobmariowano powierzchnię pod ocieplenie styropianem, winno być 45,30 x 12,45 a nie 45,30 x 11,45. Prosimy o skorygowanie obmiaru o 45,30 m2.

W poz. 59. winno być łącznie 694,386 m2.

Ad. 13 Obmiar poz. 59 zmienić na 694,386 m2

14.  Analogicznie w pozycji 60,62 ulegnie zmianie obmiar na 694,386 m2.

Ad. 14 Obmiar poz. 60,62 zmienić na 694,386 m2

15.  Analogicznie w poz. 61 ulegnie zmianie obmiar na 2083,158 szt.

Ad. 15 Obmiar poz. 61 zmienić na 2083,158 szt

16.  W poz. 63 nie uwzględniono wykonania izoklinów na ścianach podłużnych

kominów w ilości 44,64 mb oraz na ogniomurze o dł. 10,13 mb.

Prosimy o korektę obmiaru w poz. 64 na łączną ilość 184,68 mb.

Ad. 16 Obmiar poz. 63 zmienić na 174,55 mb

- Analogicznie w poz. 66 ulegnie zmianie obmiar na 184,68 mb.

Ad. 17 Obmiar poz. 66 zmienić na 174,55 mb

- W poz. 64 nie uwzględniono wykonania obróbki z papy na ścianach podłużnych kominów w ilości 11,16 mb2 praz na ogniomurze dł. 10,13 w ilości 3,039 m2. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 64. na łączną ilość 52,42 m2.

Ad. 18 Obmiar poz. 64 zmienić na 49,381 m2

- Brak w przedmiarze demontażu i wykonania parapetów wew. Czy należy je uwzględnić, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem materiału oraz o podanie szerokości, grubości, ilości oraz koloru w jakim mają być wykonane.

Ad. 19 Nie przewiduje się wymiany podokienników wewnętrznych w budynku

- W przedmiarze drzwi D1 podane są jako drzwiczki zsypu do kotłowni natomiast na rysunku drzwi D1 to drzwi zewnętrzne klepkowe (w przedmiarze podane jako D5). Brak jest również rysunku dotyczącego drzwiczek zsypu do kotłowni. Prosimy o poprawienie przedmiaru oraz uzupełnienie rysunku.

Ad. 20 w przedmiarze w poz. 5 ujęto drzwi D1 (zgodnie z rysunkiem) oraz drzwiczki zsypu do kotłowni (bez oznaczenia), natomiast błędnie w pozycji 7 drzwi te określono jako D5 – oczywiście są to drzwi D1 zgodnie z rysunkiem i tak należy je w tej pozycji wycenić. Drzwiczki zsypu do kotłowni wym. 1,25 x 0,85m, konstrukcja stalowa dwuskrzydłowa 
z kształtowników stalowych obłożona blachą stalową gr. 2 mm – całość malowana antykorozyjnie w dowolnym kolorze np. zbliżonym do koloru tynku cokołu. Drzwiczki zsypu nie muszą być ocieplane. Zamykanie drzwiczek na kłódkę.

- Czy drzwi D5 (poz. 7 – drzwi zewnętrzne klepkowe) posiadają zamki, jeśli tak to jakie i czy są wyposażone w samozamykacz?

Ad. 21 Drzwi D1 fabrycznie wykończone drewniane, wyposażone w 2 zamki atestowane, typowe wkładki drzwiowe np. Gerda. Drzwi nie muszą mieć samozamykacza.

- Czy okna mają być wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki? Prosimy o podanie ile mechanizmów przyjąć na jedno okno.

Ad. 22 Okna nie będą wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki.

- Jaki typ profilu należy przyjąć w stolarce okiennej?

Ad. 23 Należy przyjąć jako minimum profil 3-komorowy w kolorze białym.

Instalacje odgromowe na obu Szkołach:

- Brak w przedmiarze wykonania instalacji uziemiającej.

Czy Zamawiający przeprowadził badania sprawdzające instalację?

Prosimy o przedstawienie wyników badań.

Ad. 24 Zamawiający nie posiada badań instalacji uziemiającej.

- Brak w przedmiarze wykonania badań instalacji uziemiającej po wykonaniu

nowej instalacji odgromowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru

o brakujące pozycje.

Ad. 25 Należy przyjąć do wyceny pomiary instalacji uziemiającej dla każdego z budynków:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jędrzejowie – 1 kpl (podstawa wyceny – kalkulacja własna)

Szkoła Podstawowa Podchojny – 1 kpl (podstawa wyceny – kalkulacja własna)

26.  Czy Zamawiający zleci dodatkowo wykonanie instalacji uziemiającej

w przypadku nieprawidłowych wyników pomiaru?

Ad. 26 Tak. Zamawiający zleci dodatkowo wykonanie instalacji uziemiającej w przypadku nieprawidłowych wyników z pomiaru.