## Gmina  Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33

28-300 Jędrzejów

tel/fax : 386 1010 / 386 1267

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Zadanie A:  remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy

Jędrzejów  masą mineralną-bitumiczną z otaczarki z naprawą

podbudowy materiałem  kamiennym w ilości około – 2000 m2

oraz   regulacja wysokościowa studzienek i kratek kanalizacyjnych

w ilości około 20 sztuk.

Zadanie B:  remont nawierzchni ulic miasta Jędrzejowa przez wyrównanie

istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną

z  wbudowaniem mechanicznym średnio w ilości 50 kg/m2

oraz ułożenie nawierzchni układarką  – warstwa ścieralna –

grubość po zagęszczeniu 3 cm -   w ilości około 1000 m2