| L.p. | Data | Przepływ [m3/d] | Temp. pow./ścieków °C | pH | Tlen rozp. [mgO2/dm3] | Utlenialność [mgO2/dm3] | BZT5 [mgO2/dm3] | ChZT5 [mgO2/dm3] | Zawie-sina [mg/dm3] | Azot amo-nowy NNH4 | NNO3 | NNO2 | Azot ogólny [mg/dm3] | Fosfor ogólny [mg/dm3] | Zasado-wość [mval/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.X.07 | 3748 | 3 / 9 | 8,2 | 1,9 | 60 | 260 | 800 | 430 | 39,2 | 3,1 | 2,1 | 65,5 | 9,4 |  |
| 2 | 23.X.07 godz. 10.00 | 4946 | 3 / 14 | 8,0 | 2,4 | 140 | 310 | 860 | 195 | 46,2 | 2,3 | 1,6 | 74,1 | 8,5 |  |
| 3 | 24.X.07 | 4486 | 8 / 12 | 8,0 | 2,1 | 80 | 300 | 700 | 387 | 40,0 | 3,8 | 1,7 | 58,6 | 8,5 |  |
| 4 | 25.X.07 25.X.07 godz. 11.00 | 3948 | 6 / 12 8 / 14 | 8,0 8,5 | 2,8 0,9 | 90 160 | 350 770 | 600 1400 | 168 285 | 41,2 39,5 | 4,0 3,6 | 0,7 1,4 | 54,6 56,8 | 7,5 7,6 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 26.X.07 | 3887 | 5 / 8 | 7,9 | 5,2 | 80 | 320 | 580 | 165 | 31,6 | 3,4 | 1,9 | 43,1 | 8,0 | 9,3 |
| 7 | 27.X.07 | 3530 | 5 / 12 | 7,7 | 1,6 | 120 | 450 | 850 | 350 | 24,6 | 0,5 | 1,1 | 46,6 | 8,2 | 9,5 |
| 8 | 28.X.07 | 3182 | 6 / 14 | 7,9 | 2,1 | 50 | 240 | 510 | 275 | 38,2 | 3,7 | 1,4 | 63,7 | 8,8 | 9,8 |
| 9 | 29.X.07 | 3820 | 8 / 12 | 7,8 | 1,3 | 50 | 150 | 350 | 167 | 22,6 | 0,8 | 1,0 | 44,5 | 6,2 | 9,6 |
| 10 | 30.X.07 | 3637 | 6 / 12 | 7,7 | 2,6 | 110 | 430 | 870 | 490 | 28,0 | 1,0 | 0,9 | 49,5 | 7,9 | 9,7 |
| 11 | 30.X.07 godz. 10.40 |  | 8 / 14 | 8,1 | 3,4 | 140 | 650 | 1470 | 230 | 65,0 | 2,8 | 1,7 | 94,0 | 10,5 | 10,5 |
| 12 | 31.X.07 | 3734 | 9 / 12 | 7,8 | 1,0 | 90 | 600 | 1000 | 480 | 30,2 | 1,6 | 1,4 | 52,5 | 8,9 | 10,9 |
| 13 | 1.XI.07 | 3396 | 3 / 9 | 7,8 | 0,8 | 90 | 270 | 630 | 280 | 28,9 | 1,3 | 0,8 | 46,3 | 7,5 | 10,5 |
| 14 | 2.XI.07 | 3368 | 8 / 12 | 8,0 | 1,9 | 90 | 210 | 630 | 200 | 36,8 | 1,0 | 1,2 | 53,8 | 6,8 | 10,2 |
| 15 | 3.XI.07 | 3488 | 3 / 10 | 7,9 | 3,8 | 50 | 350 | 940 | 235 | 44,6 | 0,8 | 0,9 | 64,1 | 8,5 | 10,9 |
| 16 | 4.XI.07 | 3413 | 8 / 12 | 7,0 | 1,5 | 60 | 180 | 640 | 223 | 41,6 | 1,3 | 1,0 | 59,9 | 8,3 | 10,0 |
| 17 | 5.XI.07 | 3536 | 3 / 12 | 8,1 | 4,7 | 40 | 80 | 400 | 100 | 24,5 | 0,7 | 0,9 | 33,8 | 7,1 | 9,2 |