OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- SCHEMATY/RYSUNKI

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien  drewnianych na okna z PCV oraz wymianę drzwi zewnętrznych  i bram garażowych na  drzwi i bramy aluminiowe ocieplone wraz z obróbką w Szkole podstawowej nr 3 w Jędrzejowie ul.Reymonta1 2.Wymagania dotyczące okien:

- wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki drewnianej i montażu

stolarki z PCW ze wzmocnieniami konstrukcyjnym o całkowitym współczynniku  Umax= 1,5 W(m²K) , profil pięciokomorowy w kolorze białym

-należy wbudować okna kompletnie wykończone wraz z okuciami  i akcesoriami, posiadające atesty ,świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności  publicznej.

-profil PCV odporny na warunki atmosferyczne, pięciokomorowy ościeżnicy i skrzydła(ze wzmocnieniami  z profili stalowych ocynkowanych zapewniających stabilność),charakteryzujący się dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną, szczelnością i niezawodnym odprowadzaniem wody. Kolor biały.

-wymiary i podział okien zgodnie z załączonym schematem. Podane wymiary należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca winien je sprawdzić na miejscu. W oknach              w poz.6,7 łączniki konstrukcyjne.

-szyby zespolone ,wsp.k=1,0

-mikrowentylacja

3.Parapety zewnętrzne-z blachy stalowej  powlekanej. Szerokość dostosować do poszczególnych okien. Kolor brązowy. W dużych oknach wykonać wzmocnienia konstrukcyjne.

4.Przed wykonaniem okien sprawdzić dokładny wymiar otworów i dostosować okna  indywidualnie do każdego z otworów.

5.Zamocowane okno należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą ,materiałem izolacyjnym odpowiednim do tego celu.

6.Wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych obejmuje wykucie starej stolarki drewnianej, zamontowanie kompletnych  drzwi i bram  aluminiowych, pełnych, ocieplonych oraz obróbkę ościeży. Kolor brązowy.

Zamówienie obejmuje wymianę:

- 1 szt drzwi zewnętrznych  jednoskrzydłowych  o wym. 800x 2050

- 1 szt.drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych   o wym. 1450x2100

-    2  bramy garażowe dwuskrzydłowe   o wym . 2690 xx2260